6.11   การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี

ถ้าเราทิ้งวัตถุก้อนหนึ่งจากที่สูง  วัตถุนั้นจะตกลงสู่ผิวโลกด้วยความเร่งที่มีขนาด  9.8 เมตรต่อวินาที 2  (เพื่อความสะดวกมักใช้ 10เมตรต่อวินาที2 )  ใช้สัญลักษณ์ g แทนและเรียกว่า ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก  สมการ (6-14) , (6-15) และ (6-16) สามารถนำมาใช้ได้ในความหมายเดียวกัน  เพียงแต่เปลี่ยน a เป็น g ดังนี้ ดูรูป 6.23 ประกอบ

V = u+gt

……………( 6-17 )

S = ut+ gt2

……………( 6-18 )

v2 = u2+2gs

……………..( 6-19 )

รูป 6.23   วัตถุตกแบบเสรีในสนามความโน้มถ่วงของโลกที่มีความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาที2

และไม่คิดแรงต้านอากาศ

รูป 6.24    วัตถุซึ่งมีน้ำหนักไม่เท่ากันจะตกด้วยอัตราเร่งเดี่ยวกันถ้าตกในสุญญากาศ    ( เช่นในหลอด

สุญญากาศ ) แต่จะตกด้วยอัตราเร่งต่างกันเมื่อคิดแรงต้านอากาศ ( เช่น ภายนอกหลอดสุญ-

ญากาศ )

ในการใช้สมการทั้งสาม  คือ  สมการ  (6-17), (6-18), และ (6-19) ต้องระวังเครื่องหมายของ g

และ s ให้ดี

g    บวก       ปล่อยวัตถุลงมาในแนวดิ่ง

ลบ       โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง

s     บวก      วัตถุอยู่เหนือจุดที่โยน

ลบ       วัตถุอยู่ต่ำกว่าจุดที่โยน

ตัวอย่าง 28  โยนลูกบอลขึ้นไปตามแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที  ถามว่า

- ลูกบอลจะขึ้นไปสูงสุดกี่เมตร

ข.เมื่อสิ้นวินาทีที่ 6 ลูกบอลจะอยู่ที่ใด

ค.นานเท่าไรลูกบอลจึงจะตกจะตกกลับมาถึงที่เดิม

ง.จงเขียนกราฟความเร็ว-เวลา  ของการเครื่องที่ของลูกบอล

วิธีทำ    ก. ขณะลูกบอลขึ้นไปจุดสูงสุด ณ จุดนั้นลูกบอลหยุดชั่วครู่  ความเร็วเป็นศูนย์

ดังนั้นตามสมการ (6-19)  และดูรูปประกอบจะได้

v2 = u2+2gs

O = (20)2+2( -10)s

s   = 20m

ให้สังเกตว่าการแทนค่า g ในกรณีนี้ต้องแทนเป็นลบเพราะลูกบอลลอยขึ้น ค่า g จึงเป็นความหน่วงรั้งให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆ

นั่นคือ  ลูกบอลสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้สูงสุด 20 เมตร

ข. เนื่องจากเราทราบความเร็วต้นและเวลาจึงเลือกใช้สมการ (6-18) เพื่อหาการกระจัด ดังนี้

S =  ut+gt2

=   (20)(6)+( -10)(6)2 = - 60 m

ให้สังเกตว่าเราคำนวณการกระจัดได้เครื่องหมายลบติดมาด้วย     เครื่องหมายลบนี้มีความหมายว่า   ณ วินาทีที่ 6 ลูกบอลจะอยู่ต่ำกว่าจุดที่โยนเป็นระยะ 60 m

นั่นคือ   เมื่อวินาทีที่ 6 ลูกบอลจะอยู่ต่ำกว่าจุดที่โยน 60 เมตร

ค.การที่ลูกบอลตกกลับมาถึงที่ดินแสดงว่าการกระจัดเท่ากับศูนย์ จากสมการ (6-18) สามารถหาเวลา t ได้ดังนี้

s   =   ut+gt2

O  =   20t+ ( -10)t2

T = 4 s

นั่นคือ  ลูกบอลจะตกกลับมาที่เดิมในเวลา 4 วินาที

ง.การเคลื่อนที่ของลูกบอลอธิบายได้ว่า ลูกบอลลอยจากจุดที่โยนด้วยความเร็ว 20m/s และจะลดลงจนเป็นศูนย์ ณ เวลา 2 s เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุด จากนั้นจึงตกกลับที่เดิมใน 4s จากนั้นจะเคลื่อนต่ำเลยจากจุดที่โยนลงไปอีก

ตัวอย่าง 29  ขว้างลูกบอลลงมาในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที  เวลา 2 วินาทีก็จะถึงพื้น ถามว่า

- จุดที่ขว้างลุกบอลอยู่สูงจากพื้นเท่าไร

- ลูกบอลสัมผัสพื้นด้วยความเร็วเท่าไร

- หากปล่อยลูกบอลลงมาเฉยๆ จะถึงพื้นเร็วหรือช้าตอนแรกกี่วินาที

วิธีทำ   ก.เนื่องจากทราบเวลาและความเร็วต้นจึงใช้สมการ (6-18) เพื่อหาความสูงของจุดที่ขวาง ดังนี้

s  =  ut+gt2

=  (15)(2)+(+10)(2)2 = 50 m

ให้สังเกตกรณีนี้แทนค่า g เป็นบวก  เพราะลูกบอลเริ่มเคลื่อนที่ก็ดิ่งลงเสียแล้ว  ความเร็วของมันจึงมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ  g ขณะนี้จึงเป็นความเร่ง ขอให้เปรียบเทียบกับข้อ ก.  ของตัวอย่าง 28

นั่นคือ  จุดที่ขว้างลูกบอลอยู่สูงจากพื้น 50 เมตร

ข. เพื่อความสะดวกจะใช้สมการ (6-17) เพื่อหาความเร็วของลูกบอลขณะสัมผัสพื้น เพราะเราทราบเวลาและความเร็วต้น

v   =   u+gt

=   15+(+10)(2) = 35 m/s

นั่นคือ  ลูกบอลสัมผัสพื้นด้วยความเร็ว 35 เมตรต่อวินาที

ค. ถ้าปล่อยลูกบอลลงมาเฉยๆ  แปลว่าความเร็วต้นเท่ากับศูนย์  เนื่องจากเราทราบว่าจุดที่ขว้างลูกบอลสูงจากพื้น 50 m  จึงใช้สมการ (6-18) หาเวลา t ที่ลูกบอลจะตกพื้นในกรณีดังนี้

s    =   ut+gt2

50  =  (0)t+ (+10)t2

t = 3.16s

ตอนแรกใช้เวลา 2s จึงถึงพื้น  แสดงว่าในตอนหลังจะตกถึงพื้นช้ากว่าตอนแรกเท่ากับ 3.16-2 = 1.16s

นั่นคือ   ลูกบอลจะถึงพื้นช้ากว่าตอนแรก 1.16  วินาที

ตัวอย่าง 30  กระสวยอากาศถูกยิงขึ้นจากพ้นดินด้วยความเร่ง 100 เมตรต่อวินาที2  ขึ้นไปในดิ่งด้วยจรวดขับดัน  เมื่อยิงขึ้นไปนาน 30 วินาที เชื้อเพลิงในจรวดขับดันหมดจึงสลัดทิ้ง  แต่ตัวกระสวยยังคงใช้ไอพ่นในตัวขับดันต่อไปด้วยความเร่งเท่าเดิมถ้าไม่คิดแรงเสียดทานเนื่ยงจากอากาศและไม่คิดการลดลงของมวลของจรวดขับดันเนื่องจากเชื้อเพลิงหมดแล้วละก็  อยากทราบว่าหลังจากสลัดจรวดขับดันทิ้งแล้วนานกี่นาทีมันจึงจะตกถึงพื้นโลก

วิธีทำ

ให้  h เป็นความสูงของกระสวยอวกาศขณะที่สลัดจรวดขับดันทิ้ง และขณะเดียวกันกระสวยก็มีความเร็วเท่ากับ  v เราสามารถหาความเร็ว v ได้จาก

v  =  u + at

=  0+(100)(30)     =    3,000 m/s

และจากสมการ  (6-15) สามารถคำนวณ h ได้ดังนี้

h = ut + at2

= 0+ (100)(30)2  =    45,000  m

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ว่า  ขณะที่กระสวยอวกาศสลัดจรวดขับดันทิ้งจะอยู่สูงจากพื้น 45,000 m และมีความเร็ว 3,000 m/s  เมื่อจรวดขับดันหลุดจากกระสวยอวกาศมันจะลอยขึ้นไปด้วยความเร็ว  3,000 m/s  เช่นกัน  แต่จะค่อยๆช้าลงและในที่สุดกก็จะตกกลับสู่พื้นตามเส้นประในรูป   จากสมการ (6-18) จึงสามารถคำนวณเวลาที่จรวดขับดันใช้จากจุดที่ถูกสลัดจนตกถึงพื้นได้ดังนี้

s   =   ut+gt2

-45,000    =   3,000+ (-10)t2

5 t2-3,000t -45,000   =  0

t   =

=    -14.6,614.6 s

t     =   10.2  min

นั่นคือ  เมื่อจรวดขับดันถูกสลัดทิ้งแล้วอีก  10.2  นาทีจะตกถึงพื้น

หมายเหตุ

1.การคำนวณในตอนแรกจนได้สมการ  (1) และ  (2)  แทนความเร่งด้วย  a แม้จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง  เพราะโจทย์กำหนดความเร่งของกระสวยอวกาศที่พุ่งทะยานขึ้นไป  ซึ่งแสดงว่าได้รวมความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกเข้าไปแล้ว

2. การคำนวณในตอนหลังจนได้สมการ  (3) แทนความเร่งด้วย  g เพราะถือเป็นการตกอย่างเสรีในสนามความโน้มถ่วงของโลก  และแทน  g  เป็นลบเพราะจรวดขับดันลอยขึ้นตรงจุดที่เริ่มพิจารณา  และแทนการกระจัด  s ด้วยลบเพราะจรวดขับดันตกลงต่ำกว่าจุดที่เริ่มพิจารณา

ตัวอย่าง 31 วัตถุตกลงมาในแนวดิ่งจากที่สูง  ถ้าในช่วงท้ายของการเคลื่อนที่กินเวลา   ของเวลาที่ใช้ทั้งหมด  อยากทราบในช่วงท้ายของการเคลื่อนที่จะได้ระยะทางเป็นกี่เท่าของความสูงจากจุดที่เริ่มตกถึงพื้น

วิธทำ

ให้ t1 และ t2 เป็นเวลาที่วัตถุใช้ในช่วง AB และ BC ให้ t เป็นเวลาที่ใช้ทั้งหมดในช่วง AC ดังนั้นจึงได้

t1  =  t                     …………..(1)

t2  =  t                    …………….(2)

พิจารณาการเคลื่อนที่ในช่วง  AB จะได้

v  =  g t1

=  gt                                    ………………(3)

และ                   s1  = gt

=  g(t)2 = gt2      ……………..(4)

พิจารณาการเคลื่อนที่ในช่วง  BC จะได้

s2  	=       vt2 + gt

=       (gt)(t)+g(t)2

= gt2+gt2     = gt2            ………………..(5)

นำสมการ  (4) หารด้วยสมการ (5) จะได้

=

+1 	= 	+1

=

s2 	=            (s1+s2)                            ……………..(6)

ในสมการ (6) s1+s2 คือ  ความสูงจากจุดเริ่มต้นหรือจุดที่ปล่อยวัตถุถึงพื้น

นั่นคือ  ระยะทางในช่วงท้ายของการตกของวัตถุเท่ากับ  เท่าของความสูงจากจุดที่เริ่มตก

ตัวอย่าง 32  ชายคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นลูกแรกขึ้นไปในดิ่งด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่ง  เมื่อลูกบอลลูกแรกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็โยนลูกที่สองขึ้นไป  ถ้าต้องการใหลูกบอลลูกแรกตกลงมาชนกับลูกบอลลูกที่สองที่จุดสูงจากพื้นเป็นครึ่งหนึ่งของระยะที่ลูกบอลลูกแรกขึ้นไปได้สูงสุด  ลูกบอลลูกที่สองจะต้องลอยขึ้นด้วยความเร็วต้นเป็นกี่เท่าของความเร็วต้นของลูกบอลลูกแรก

วิธีทำ  ให้ u1 และ u2 เป็นความเร็วต้นของลูกบอลลูกที่หนึ่งและสองตามลำดับ ให้ s เป็นระยะที่ลูกบอลลูกที่หนึ่งขึ้นไปได้สูงสุด

พิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกบอลลูกแรกจากพื้นถึงจุดสูงสุด   จากสมการ (6-19) จะได้

0       =  u+2(-g)s

u  =  2gs                                                              …………..(1)

ถ้าลูกบอลลูกแรกตกจากจุดสูงสุดมาจนชนกับลูกที่สองกินเวลา t ตามสมการ (6-18) จะได้

=   0+gt2

=    gt2                                                           ……………(2)

พิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกบอลลูกที่สองจากพื้นถึงจุดที่ชนซึ่งจะกินเวลา t เช่นกัน ดังนั้นตามสมการ  (6-18)  จะได้

=    u2t+(-g)t2

=    u2t   -gt2                                                   ……………..(3)

จะเห็นว่าสมการ(2)เท่ากับ(3)

gt2   =    u2t - gt2

u2  =   gt

t   =

จากสมการ (2) และ (4) จะได้

=   g()2

=

s    =                                                      - - - - - -- - - - (5)

แทนที่ s จากสมการ (5) ลงในสมการ (1) จะได้

u   =  2 u

u2    =                                                 - - - - - -- - -- - --(6)

นั่นคือ ลูกบอลที่สองจะมีความเร็วต้นเป็น  เท่าของความเร็วต้นของลูกที่หนึ่ง

แบบฝึกหัด

1.จากรูปถ้าเราปล่อยถังน้ำมันให้เคลื่อนที่ลงมาตามระนาบเอียง  ถังน้ำมันจะเคลื่อนที่แบบใด

- 1. เคลื่อนที่อย่างเดียว                                           2.  หมุนอย่างเดียว

3.  เคลื่อนที่หรือหมุน                                          4.  เคลื่อนที่และหมุน

2.จากกราฟระยะทาง-เวลา  ที่กำหนดให้  จงคำนวณอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง 0-5 วินาที

1. 5  เมตร / วินาที                                  2.  8  เมตร – วินาที

3. 40 เมตน / วินาที                                4.  4  เมตร / วินาที

3. จากปัญหาในข้อ 2 อัตราเร็วขณะหนึ่งตรงจุด a มีค่าเท่าไร

1. 7.3 เมตร / วินาที                                 2. 8 เมตร / วินาที

3. 13.3 เมตร / วินาที                               4. 40 เมตร / วินาที

4. แถบกระดาษจากเคลื่องเคาะสัญญาเวลาทีใช้ศึกษาดารเคลิอนที่ของรถทดสอบในข้อใดต่อไปนี้  ที่แสดงว่ารถทดสอบมีอัตราเร็วคงที่

5.ถ้าการเคลื่อนที่ของวัตถุลากแถบกระดาษซึ่งเคลื่องเคาะสัญญาณเวลาเคาะทุกๆ  วินาที ทำให้เกิดจุด  ดังรูป  จากการสังเกตจุดเหล่านี้จะบอกได้คร่าว ๆ ว่าความเร่งเป็นอย่างไร

1. สม่ำเสมอ                                 2. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

3. ลดลงเรื่อยๆ                             4. เพิ่มแล้วลด

6.จากแถบกระดาษของเคลื่องเคาะสัญญาณเวลาที่ได้จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของรถทดลอง จงคำนวณอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง AB

1. 0.07 เมตร / วินาที                       2. 6.7 เมตร / วินาที

3. 333.3 เมตร / วินาที                     4. 3.33 เมตร / วินาที

7.จากข้อ 5 จงคำนวณอัตราเร็วขณะหนึ่งตรงจุด C

1. 32.5 เมตร / วินาที                        2. 6.25 เมตร / วินาที

3. 12.5 เมตร / วินาที                        4. 3.25 เมตร / วินาที

8.  กำหนดให้ และ  เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดและทิศทางดังรูป   ถ้า  = 3-  ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงขนาดและทิศทางของเวกเตอร์  ได้ถูกต้อง

9.   และ  เป็นเวกเตอร์ที่กำหนดให้  ดังรูป  ถ้า  =  +   ขนาดของ  และมุมที่

ทำกับแกน  x  คือข้อใด

1. 10 เมตร, tan-1                                     2. 10 เมตร, tan-1

3. 8 เมตร, tan-1                                       4. 8 เมตร, tan-1

10. จากรูป  เวกเตอร์  และ มีขนาด 5 และ 8หน่วยตามลำดับ ถ้า  = 2-  ขนาดของเวกเตอร์  จะเป็นเท่าไร

1. 30.27 หน่วย                                 2. 11.36 หน่วย

3. 15.62 หน่วย                                 4. 9.17 หน่วย

11.จากรูป A และ B เป็นตำบลอยู่ในตำแหน่งดังแสดง  ถ้าจะเดินทางจากตำบล A เป็น B จะต้องเดินตามทางโค้งไปโค้งมา ดังรูป อยากทราบว่าการกระจัดระหว่างตำบลทั้งสองมีขนาดเท่าไร

1. 8.5 เมตร                                 2. 8.0 เมตร

3. 8.9 เมตร                               3. 9.0 เมตร

12.จากรูป ชายคนหนึ่งเดินจากจุดอ้างอิง O ไปตามลูกศร  แล้วมานิ่งอยู่ที่ตำแหน่ง –4 เมตร กากระจัดและระยะทางทั้งหมดเท่าไร

1. +4 เมตร และ 14 เมตร                                2. –4 เมตร และ 14 เมตร

3. +14 เมตร และ 9 เมตร                                4. –14 เมตร และ 9 เมตร

13.จากปัญหาข้อ 12 ถ้าการเดินของชายคนนั้นใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วินาที ความเร็วของชายคนนั้น จะมีขนาดและทิศทางอย่างไร

1. 1 เมตร/วินาที  พุ่งจากขวาไปซ้าย              2. 1 เมตร/วินาที  พุ่งจากซ้ายไปขวา

3.  3.5 เมตร/วินาที  พุ่งจากขวาไปซ้าย          4.  3.5 เมตร/วินาที  พุ่งจากซ้ายไปขวา

14.จากรูป  เป็นกราฟการกระจัด-เวลา  ของการเคลื่อนที่ของรถยนต์ในแนวตรง

ข้อใดต่อไปนี้ที่กราฟความเร็ว ( V )-เวลา (t) ได้สอดคล้องมากที่สุด

15.พิจารณาจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์คันหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง กราฟการกระจัด-เวลา ในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่ารถยนต์มีความเร็วคงที่

16. นายแดงวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดสามครั้ง โดยใช้เวลาวิ่ง 20 นาที ยุด 1 นาทีเท่ากันทุกครั้ง ถ้าความเร็วของการวิ่งแต่ละครั้งซึ่งมีค่า 1 , 2 และ 3  ตามลำดับ เป็นดังชุดเวกเตอร์ต่อไปนี้ (ใช้มาตรส่วนย่อเดียวกันหมด) คือ

ตามลำดับของชุดเวกเตอร์ความเร็วที่ใช้ขนาดของกระจัดลัพธ์เรียงจากมากสุดไปน้อยสุดคือข้อใด

1. A , B , C และ D                    2. C, A, B และ D

3. B, D, C และ A                      4. D, B, A และ C

17. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเปลี่ยนแปลงกับเวลาเป็นแบบ sine wave ดังรูป ซึ่งมีค่าแอมพลิจูดเป็นหนึ่งเมตรต่อวินาที จงหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระหว่างจุด A กับจุด B

1. 12 เมตร                2. 15 เมตร            3.5 เมตร              4. ไม่สามารถหาได้

18.จากการเคลื่อนที่ซึงแสดงได้ด้วยกราฟความเร็ว-เวลา กินเวลาทั้งหมด 8 วินาที จงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดและค่าความเร็วเฉลี่ย

1. 200 เมตร , 25 เมตร/วินาที                      2. 600 เมตร , 775 เมตร/วินาที

3. 1,200 เมตร , 150 เมตร/วินาที                 4. 1,800  เมตร , 225 เมตร/วินาที

19. จากการเคลื่อนที่ซึ่งแสดงได้ด้วยกราฟความเร็ว-เวลา ดังรูป จงหาขนาดของการกระจัดเมื่อ

สิ้นวินาทีที่ 8

1. 5 เมตร                          2. 10 เมตร

3. 20 เมตร                        4.  40 เมตร

20. จากปัญหาข้อ 19 ความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา 0 ถึง 8 วินาที จะมีค่าเท่าไร

1. 0.6 เมตร/วินาที                    2. 1.25 เมตร/วินาที

3. 2.5 เมตร/วินาที                    4.  5 เมตร/วินาที

21. จากปัญหาข้อ 19 อัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา 0 ถึง 8 วินาที จะมีค่าเท่าไร

1. 0.6 เมตร/วินาที                    2. 1.25 เมตร/วินาที

3. 2.5 เมตร/วินาที                   4. 5 เมตร/วินาที

22. จากปัญหาข้อ 19 ความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา 1 ถึง 3 จะมีค่าเท่าไร

1. - 5 เมตร/วินาที 2                   2. + 5 เมตร/วินาที2

3. - 10 เมตร/วินาที2                  4. + 10 เมตร/วินาที2

23. จากปัญหาข้อ 19 ความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา 4.2 ถึง 5.6 วินาที จะมีค่าเท่าไร

1. - 5 เมตร/วินาที2                    2. + 5 เมตร/วินาที2

3. - 10 เมตร/วินาที2                  4. + 10 เมตร/วินาที2

24.ความเร็ว(V) และความเร่ง(a) ในกราฟคู่ใดบ้างที่เป็นคู่ที่สอดคล้องกันอย่างถูกต้อง (กราฟความเร่งเป็นความเร่งกราฟความเร่ง)

1. ทั้ง A, B และ C                             2. A และ B

3. B และ C                                      4. C เท่านั้น

25.กำหนดให้กราฟความเร็ว-เวลา เป็นไปดังรูปที่แสดง อยากทราบว่ากราฟความเร่ง-เวลา ในข้อใด ที่สอดคล้องกับกราฟความเร็ว-เวลา ที่กำหนดให้ดีที่สุด

26.กราฟของความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็นดังรูป จงพิจารณาข้อความที่กล่าวถึงการเคลื่อนที่นี้แล้วเอกข้อที่ถูฏต้องที่สุด

ก.ที่เวลา t1 วัตถุมีความเร็วเป็นบวกและมีความเร่งเป็นลบ

ข.ที่เวลา t2 วัตถุมีความเร็วต่ำสุดและมีความเร่งเป็นศูนย์

ค.ที่เวลา t1 และ t3 วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันและเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้าม

ง.ที่เวลา t2 วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์และที่เวลา t4 มีความเร็วสูงสุด

จ.วัตถุหยุดนิ่งตั้งแต่เวลา t4 เป็นต้นไป

1. ข้อ ก ข และ จ ถูกต้อง                2. ข้อ ข ค และ ง ถูกต้อง

3. ข้อ ค ง และ จ ถูกต้อง                4. ข้อ ค และ จ ถูกต้อง

27.รถยนต์เคลื่อนที่ไปในแนวตรงด้วยวามเร่งคงที่ 10 เมตรต่อวินาที2 นาน 10 วินาที จะเคลื่อนไปได้ไกลเท่าไร

1. 400 เมตร                                        2. 500 เมตร

3. 600 เมตร                                        4. 700 เมตร

28. รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเคลื่อนที่มาถึงแนว A ดังรูป ปรากฏว่ามีคนข้ามถนนตรงแนว B ทำให้คนขับรถต้องเหยียบเบรกบังคับให้รถหยุดได้พอดีที่แนว B ถามว่ารถแล่นด้วยความหน่วงเท่าไรในช่วง AB

1. 10.0 เมตร / วินาที2                           2. 9.8 เมตร / วินาที2

3. 10.4 เมตร / วินาที2                           4. 135 เมตร / วินาที

29.จุด A กับจุด B อยู่ห่างกัน 75 เมตร ถ้าให้รถแล่นจากจุด A ไป B จะต้องใช้เวลาเท่าได โดยที่เริ่มต้นแล่นจาก A ด้วยความเร่งคงที่ 1 เมตรต่อวินาที2 ได้ระยะหนึ่งก็เบรกรถยนต์ด้วยความหน่วง 2 เมตรต่อวินาที2 ให้รถยนต์หยุดนิ่งที่จุด B พอดี

1. 12.5 วินาที                            2.15.0 วินาที

3. 17.5 วินาที                           4. 20.0 วินาที

30. รถยนต์วิ่งในแนวดิ่งเส้นตรงด้วยความเร่ง 15 เมตร  ต่อวินาที2  คงที่ไปได้ทาง 40 เมตร  ภายในเวลา 2 วินาที อยากทราบว่าภายใน 3  วินาที  รถยนต์จะวิ่งอย่างไร

1.  5 เมตร/วินาที                      2.  30 เมตร/วินาที

3.  45 เมตร/วินาที                    4.  50 เมตร/วินาที

31.ชายคนหนึ่งยืนบนยอดหน้าผาสูงเท่าไรไม่ปรากฏ  เขาโยนก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น  10  เมตรต่อวินาทีปรากฏว่าก้อนหินใช้เวลา  5  วินาที จึงตกถึงพื้นดินข้างล่าง  อยากทราบว่าหน้าผานี้สูงเท่าไร

1.  175  เมตร                           2.  125  เมตร

3.  75  เมตร                            4.  50  เมตร

32. ในการปรับให้น้ำหยดจากปลายยอดบิวเรตต์  ดังรูป  เมื่อหยดน้ำหยดแรกถึงพื้นขณะนั้นจะมีหยดน้ำหยดออกมาได้  10  หยด  ถ้าพบว่าในเวลา  5  วินาทีมีน้ำหยดออกมาได้  100  หยด อยากทราบว่า h จะเท่ากับกี่เชนติเมตร

1.  50                                      2.  75

3.  100                                    4.  125

33.ก้อนหินตกจากยอดตึกแห่งหนึ่ง  ถ้าปรากฏว่าระหว่างวินาทีสุดท้ายของตกจากก้อนหินนั้นได้ระยะทางเท่ากับ   เท่าของความสูงของตึก  อยากทราบว่าตึกสูงกี่เมตร

1. 1                                       2.

3.                                  4. 20

34. จากรูป วัตถุจากหน้าผาสูงแห่งหนึ่งลงมา ปรากฏว่าขณะเคลื่อนที่ผ่านโขดหิน A และ B ซึ่งห่างกัน 2.4 เมตร จะกินเวลา 0.2 วินาที ถามว่ายอดหน้าผาสูงจากโขดหิน A เท่าไร

1. 6.05 เมตร                             2. 10.5 เมตร

3. 60.5  เมตร                            4. 65.0 เมตร

35.โยนวัตถุทั้งสองขึ้นไปในแนวดิ่ง  โดยที่ก้อนหนึ่งมีความเร็วต้นเป็น  3 เท่าของอีกก้อนหนึ่ง วัตถุก้อนนั้นจะขึ้นไปได้สูงสุดเป็นกี่เท่าของอีกก้อนหนึ่ง

1. 3 เท่า                                     2.  6 เท่า

3.  9 เท่า                                    4.  12 เท่า

36. จากกราฟความเร็ว-เวลาที่กำหนดให้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งแล้วตกกลับสู่พื้น  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. t1 = t2                                                       ข. พื้นที่ A = พื้นที่ B

ค. t1 เป็นเวลาที่วัตถุขึ้นไป ได้สูงสุด             ง. T2 เป็นเวลาที่วัตถุถึงพื้น

ข้อใดถูกต้องบ้าง

1. ก ข ค และ ง                                        2. ข ค และ ง

3. ก ค และ ง                                           4. ค และ ง

37. บัลลูนกำลังลอยขึ้นด้วยความเร็วคงที่ v และได้ทิ้งถุงทรายลงมา กราฟที่กำหนดให้คือกราฟความเร็ว-เวลา ของถุงทราย ข้อใดต่อไปนี้คือความสูงของบัลลูนจากพื้นโลกขณะที่ทิ้งถุงทรายลงมา

1. พื้นที่ A+ พื้นที่ B                                  2. พื้นที่B- พื้นที่ A

3. vt2 + gt2                                            4. v1t2 - gt2

38. กระสวยอวกาศถูกยิงขึ้นจากพื้นเมื่อขึ้นไปได้ระยะหนึ่งจึงสลัดจรวตขับดันทิ้ง จรวดตกถึงพื้นเวลา t ถ้ากราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธืระหว่างความเร็วกับเวลาของจรวตขับดัน และสรุปได้ว่า

A:  จรวดขับดันถูกสลัดทิ้งเมื่อเวลา t1                     B :  เวลา t2 จรวดขับดันจะขึ้นไปสูงสุด

C    : กระสวยอวกาศมีความเร็วสูงเมื่อเวลา t3            D : พื้นที่ OPQ เท่าพื้นที่PRS

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. A,  B, C และD                   2. A,  B และ C

3. A,  B, และ C                      4.B,  C และ D

39. สมมติว่ากราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ของอัตราเร็วและเวลาในการเคลื่อนที่ของจรวดเคลื่อนหนึ่งซึ่งตกกลับมายังโลกหลังจากเชื้อเพลิงหมด ระยะเวลานับจากจรวดขึ้นจากพื้นดินจนตกกลับถึงผิวโลกเป็นเวลาทั้งหมดกี่วินาที

1. 9.0                        2. 11.2

3. 14.0                      4. 14.2

40. ปล่อยให้วัตถุตกอย่างเสรีจากจุดหยุดนิ่งลงมาตามแนวดิ่ง อยากทราบว่าในช่วงวินาทีที่ 3 ถึงวินาทีที่ 4 จะเคลื่อนที่ได้ทางกี่เมตร

1. 25 เมตร                  2. 35 เมตร

3. 45 เมตร                  4. 80 เมตร

41.ชายคนหนึ่งโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 16 เมตรต่อวินาที ขณะที่ก้อนแรกถึงจุดสูงสุดก็โยนก้อนหินก้อนที่สองขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากัน อยากทราบว่าก้อนหินทั้งสองก้อนจะชนกันตรงตำแหน่งที่สูงจากพื้นเท่าไร

1.  10 เมตร                         2.  9.6 เมตร

3.  16 เมตร                         4.  6.4 เมตร

42.จากปัญหาข้อ 41 ก้อนหินทั้งสองจะชนกันที่ระยะความสูงเป็นกี่เท่าของระยะสูงสุดที่ก้อนแรกสามารถขึ้นไปได้

1.  0.15 เท่า                          2.  0.25 เท่า

3.  0.5 เท่า                            4.  0.75 เท่า

43.  ทิ้งลูกเทนนิสให้ตกลงมาในแนวดิ่งกระทบพื้นแล้วเด้งกลับขึ้นไปอีก กราฟในข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา (v กับ t ) ของลูกเทนนิสได้ดีที่สุด

44.นักดิ่งพสุธาโดดลงจากเครื่องบินในที่สูง  ตกลงมาในแนวดิ่งอย่างอิสระประมาณ 5 วินาที จึงกางร่ม หลังจากนั้นเมื่อเริ่มวินาทีที่ 7จึงเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับเวลา ( a กับ t ) ของนักดิ่งพสุธาได้ดีที่สุด

45.จงพิจารณากราฟต่อไปนี้

จากกราฟที่ปรากฏข้างต้นนี้ มีกรณีใดที่สอดคล้องกับกราฟเหล่านี้

กรณีที่หนึ่ง  มีการโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งจนวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด

กรณีที่สอง    มีการปล่อยวัตถุปล่อยวัตถุตกในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก

1.กรณีที่หนึ่งกับ (ก ) กรณีที่สองกับ ( ข )        2. กรณีที่หนึ่งกับ ( ข )กรณีที่สองกับ ( ก )

3. กรณีที่หนึ่งกับ ( ข ) กรณีที่สองกับ ( ค )      4.กรณีที่หนึ่งกับ ( ค )กรณีที่สองกับ ( ก )

46.จุกคอร์กระเด็นหลุดจากปากขวดขึ้นในแนวดิ่งกระทบหลอดไฟซึ่งอยู่สูงขึ้นไป 4 เมตร  จากปากขวดในเวลา 0.4 วินาที จงหา อัตราเร็วของจุกคอร์กขณะกระทบหลอดไฟในหน่วย เมตร /วินาที

1.  4                      2. 8                3. 12             4.  16

47.จุดบั้งไฟขึ้นในอากาศด้วยความเร็วคงที่8เมตร/วินาทีในแนวดิ่งขึ้นไปได้ 10วินาทีเชื้อเพลิงหมดบั้งไฟจะขึ้นจะขึ้นไปได้สูงกี่เมตร

1. 400 เมตร      2. 720 เมตร        3. 810 เมตร     4. 1,710 เมตร

48.ก้อนหิน A ถูกปล่อยให้ตกลงมาอย่างอิสระจากตำแหน่งสูงจากพื้นดิน 50 เมตร ในขณะเดียวกัน ก้อนหิน B ก็ถูกดีดขึ้นไปจากพื้นดินในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

- ก้อนหินทั้งสองจะสวนทางกันในเวลา 2 วินาที

- ก้อนหินทั้งสองจะตกกระทบพื้นดินในเวลาเดียวกัน

- ก้อนหิน A ตกกระทบพื้นดินก่อน B

- ก้อนหิน B ตกกระทบพื้นดินก่อน A

49. นักดิ่งพสุธาผู้หนึ่งกระโดดจากบัลลูน หลังจากกระโดดลงมาแล้วเป็นเวลา 5 วินาทีจึงกระตุร่ม ถ้าอัตราเร็วของเขาลดลงจนมีค่าเป็น 5 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นอัตราเร็วคงที่ภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากกระตุกร่ม อยากทราบว่าหน่วยสูงสุดของนักดิ่งพสุธาผู้นี้มีขนาดกี่เมตรต่อวินาที2 สมมติว่าขนาดของอัตราหน่วยของเขาแปรค่าอย่างสม่ำเสมอจากค่าสูงสุดเมื่อร่มกางใหม่ๆ จนเป็นศูนย์ เมื่ออัตราเร็วของเขาคงที่ (กำหนดให้อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)

1.  30                         2.  25

3.  20                         4.  15

50.จากกราฟถ่ายมัลติแฟรชที่กำหนดให้ ถ้าภาพนี้เกิดจากการถ่ายด้วยความถี่ 20 เฮิรตช์ ภาพของลูกเทนนิสซึ่งตกลงมาในแนวดิ่งภาพล่างสุดจากห่างจากจุดเริ่มปล่อยกี่เมตร

1.  0.25 เมตร                                  2.  0.0125 เมตร

4.  2.5 เมตร                                   4.  1.25 เมตร

*********************************

เฉลย

1. 4 2. 2 3. 3 4. 1 5. 1 6. 4 7. 2 8. 1 9. 1 10. 4 11. 3 12.1 13. 1 14. 2 15. 2 16. 2 17.1 18. 4 19. 2 20. 2 21. 4 22.1 23. 4 24. 2 25.3 26. 4 27. 2 28. 3 29. 2 30. 2 31. 4 32. 3 33. 4 34. 1 35. 3 36. 2 37. 2 38. 3 39. 4 40. 2 41. 2 42. 4 43. 4 44. 2 45. 4 46. 2 47. 2 48. 3 49. 1 50. 4

เฉลยละเอียดเฉพาะบางข้อ

1. ตอบ   ข้อ 4

เหตุผล  ถังน้ำมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ดังนั้น เมื่อปล่อยให้เคลื่อนที่จากดานบนของระนาบเอียง  ถังน้ำมันจะกลิ้งลงมาตามลาดเอียง

นั้นคือ   ถังน้ำมันจะเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบเลื่อนที่ผสมกัน

3. ตอบ   ข้อ  3

เหตุผล  โจทย์กำหนดให้เส้นตรง AB สัมผัสเส้นกราฟจุด a สำหรับกรณีนี้การหาอัตราเร็วขณะหนึ่งตรงจุด a สามารถหาไก้จากความชันของเส้นตรง AB ซึ่งจะได้ ความเร็วขณะหนึ่งตรงจุด a เป็น v2 โดยที่

v2 = =

v2 = 13.3 m/s

นั่นคือ      อัตราเร็วขณะหนึ่งตรงจุด a มีค่า13.3  เมตรต่อวินาที

5.ตอบ  ข้อ 1

เหตุผล    เนื่องจากจุดบนแถบกระดาษเริ่มต้นจะถี่แล้วห่างออกไปอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้บอกว่าความเร่งของวัตถุสม่ำเสมอเพราะอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

นั่นคือ  ข้อ 1  ถูกต้อง