95. เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง  เมื่อเอาลวดความต้านทาน  8.5   ต่อระหว่างขั้วทั่งสองของเซลล์จะเกิดความต่างศักย์ที่ขั่วของเซลล์เท่ากับ   2.125  โวลต์   เมื่อทำให้วงจรเปิด  ความต่างศักย์ที่ขั้วเซลล์เปลี่ยนเป็น  2.5   โวลต์   จงหาความต้านทานภายในเซลล์

# เฉลย

# แนวคิด           เมื่อวงจรเปิด

ความต่างศักย์ที่ขั้ว    	=              แรงเคลื่อนไฟฟ้า

ดังนั้น               E                =              2.5   โวลต์

ความต่างศักย์ที่ขั้ว               =              2.125   โวลต์

## สูตร                 V                 =              IR

ดังนั้น    2.125   =            I

I                 =                0.25    แอมแปร์

I                 =

0.25             =

=            1.5     โอห์ม

96. ปริมาณใดที่  ไม่  เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ถ่านไฟฉายไปนานๆ

ก. แรงเคลื่อนไฟฟ้า                          ข. ความต้านทานภายใน

ค. ความต่างศักย์คร่อมขั้วเซลล์         ง. กระแสไฟฟ้าในวงจร

เฉลยข้อ   ก.

แนวคิด         แรงเคลื่อนไฟฟ้า เกิดจากปฏิกิริยาเคมีจึงมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อใช้นานๆ r

จะเพิ่มขึ้นทำให้    V    ที่ขั้วน้อยลง

97. ปริมาณใดที่เราไม่สามารถใช้เครื่องวัดค่าออกมาโดยตรง

ก. ความต้านทานภายนอก                 ข. ความต้านทานภายใน

##### ค. แรงเคลื่อนไฟฟ้า                           ง. กระแสไฟฟ้าในวงจร

เฉลยข้อ   ข.

แนวคิด          r ,และ  Ir  จะวัดไม่ได้ต้องคำนวณจึงจะหาค่าได้

98. ถ้าต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า  แบบไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงควรเลือกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากข้อใดดีที่สุด

ก. เซลล์ไฟฟ้าเคมี         ข. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า        ค. เซลล์สุริยะ       ง. คู่ควบความร้อน

เฉลยข้อ   ข.

99. ทำไมจึงต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน

ก. เพื่อให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมมีค่ามากๆ         ข. เพื่อให้เซลล์จ่ายกระแสไฟฟ้าได้นานๆ

ค. เพื่อให้ความต้านทานภายในมีค่าน้อยๆ        ค. ถูกทั้งข้อ   ก  ,   ข    และ    ค

เฉลยข้อ   ค.

แนวคิด

การต่อเซลล์แบบขนาน  ทำให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้นาน

100. จงวาดรูปวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วย

- เซลล์ไฟฟ้า 3 เซลล์ต่อนุกรมกันทั้งหมด โดยมี 1 เซลล์ต่อกลับขั้ว

- ตัวต้านทาน 2 ตัว 1000 โอห์ม และ 2000 โอห์ม ต่อขนานกัน

- โวลต์มิเตอร์ที่วัดความต่างศักย์รวมของความต้านทานข้อ 2

- แอมมิเตอร์ที่วัดกระแสผ่านตัวต้านทาน 2000 โอห์ม ในข้อ 2

- ต่อตัวต้านทานในข้อ 2 ที่ได้ ต่อโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ในข้อ 3และ 4 แล้วต่อเข้ากับแบตเตอรี่ในข้อ 1

# เฉลย

# แนวคิด

101. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าข้อใดถูกต้อง

- แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คือ แหล่งกำเนิดความต่างศักย์ไฟฟ้า

- เมื่อแท่งโลหะไม่ได้ต่อไว้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อิเล็กตรอนทุกตัวไม่เป็นศูนย์

- เมื่อปลายทั้งสองของโลหะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า จะเกิดสนามไฟฟ้าในแท่งโลหะ แรงจากสนามไฟฟ้าจะทำให้อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยค่าหนึ่งที่เรียกว่า ความเร็วลอยเลื่อน

ก. ข้อ 2 และ 3        ข. ข้อ 1 และ 3         ค. ข้อ 1 และ 2            ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อ    ข.

แนวคิด              ข้อ ( ข )  ผิด เพราะถ้าไม่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า ความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนย่อมเป็นศูนย์

102. ในการทดลองวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์ โดยใช้เซลล์ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า และความต้านทานภายในคงที่ต่อเป็นวงจรกับตัวต้านทานขนาดต่างๆ บันทึกผลการทดลองไว้ดังนี้

- เมื่อความต้านทานที่ต่ออยู่กับเซลล์ไฟฟ้ามีขนาดน้อยลงมากเท่าใด ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์จะมีค่าน้อยลงกว่าค่าเดิมเสมอ

- เมื่อความต้านทานที่ต่ออยุ่กับเซลล์ไฟฟ้ามีขนาดมากขึ้นกว่าเดิมมากเท่าใด  ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์จะยิ่งมีค่ามากขึ้นกว่าเดิม

- ถ้าความต้านทานที่ต่ออยู่กับเซลล์ไฟฟ้ามีค่าสูงมากๆ  ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์จะมีค่าใกล้เคียงมากกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์

- ถ้านำลวดไฟฟ้าที่ไม่มีความต้านทานต่อเข้ากับขั้วทั้งสองของเซลล์ไฟฟ้าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์จะมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์

ข้อความใดถูกต้อง

ก. ข้อ 1, 2 , 3         ข. ข้อ 2 และ 3             ค. ข้อ 1, 3 ,4           ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อ    ก.

แนวคิด                   ข้อ   4. ผิด  เพราะจะต้องไม่มีลวดโยงระหว่างขั้วเซลล์จึงจะได้

V ที่ขั้ว          =      E     ที่โยงลวดตัวนำระหว่างขั้ว  ( ช๊อตที่ขั้ว )

V ที่ขั้ว              E

- โวลต์มิเตอร์มีความต้านทาน  200  โอห์ม

##### จะอ่านค่าได้กี่โวลต์ในวงจรนี้

###### ก. 5     ข. 10        ค. 15       ง. 20

เฉลยข้อ     ค.

แนวคิด                 Rรวม  ของ        600 + 200       =

=    150

I      =

=         แอมแปร์

=   Iรวม  .  Rรวม

Vที่โวลต์มิเตอร์                               =   0.1    150   =   15    โวลต์

หมายเหตุ  โวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานให้คิด   เป็นลวดธรรมดา

104.   ความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์  คือข้อใด

##### ความต่างศักย์คร่อมขั้วเซลล์ขณะมีกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์

พลังงานไฟฟ้าของประจุทั่งหมดที่เซลล์ไฟฟ้าจ่ายให้

พลังงานไฟฟ้าของประจุแต่ละคูลอมบ์ที่ได้รับจากเซลล์ไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าของประจุแต่ละคูลอมบ์ที่ใช้ไปในการวิ่งไปในวงจร

เฉลยข้อคิด    ค.

แนวคิด           งานไฟฟ้า ภายนอก  .   W   =   q .  Vนอก

งานไฟฟ้าภายใน     .     W   =   q .  Vใน

Wรวม        =   q(Vนอก  +   Vใน)

=   q.E

E                =

105.	พิจารนาวงจรไฟฟ้าดังรูป

ข้อใดมีค่าเท่ากับความต่างศักย์คร่อมขั้วเซลล์ไฟฟ้า

1.  IR           2.  E              3. E - Ir

ก. ข้อ  1 และ  3                ข. ข้อ 1 และ 2

ค. ข้อ 2 เท่านั้น                 ง. ข้อ 3 เท่านั้น

เฉลยข้อ   ก.

แนวคิด                   Vภายนอก   =       IR

Vภายนอก    =       E-Ir

106.1.ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของเซลล์มีค่าเป็นศูนย์เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์

2.กระแสไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต่างศักย์เมื่อปริมาณอื่นๆ มีค่าคงที่เมื่อพิจารณาข้อ ความทั้งสองแล้วจะพบว่า

##### ก. ข้อความทั้งสองถูก   และ  2. อธิบาย 1

ข. ข้อความทั้งสองถูก  แต่ข้อ  2.  ไม่ได้อธิบายข้อ    1

ค.ข้อ 1. ถูก ส่วนข้อ 2. ผิด

ง. ผิดทั้ง 2ข้อ

#### เฉลยข้อ ง.

แนวคิด      ข้อ 1. ผิด เพราะเมื่อไม่มีกระแสผ่านเซลล์จะได้ Vที่ขั้ว = E

ข้อ 2. ผิด เพราะ IV เมื่อ   R    คงที่       โจทย์ไม่บอกชัดเจนว่าปริมาณใดคงที่

ข้อ  3.  ผิด เพราะ I เมื่อ P คงที่         โจทย์ไม่บอกชัดเจนว่าปริมาณใดคงที่

107. ในการต่อตัวต้านทาน  100 และ   200  โอห์มแบบขนานกัน แล้วต่อกับถ่านไฟฉายตามการทดลองจะพบว่า

- กระแสจะเท่ากันและความต่างศักย์จะเท่ากัน

- กระแสจะแบ่งกันแต่ความต่างศักย์จะเท่ากัน

- กระแสจะเท่ากันแต่ความต่างศักย์จะแบ่งกัน

- กระแสจะเท่ากันแต่ความต่างศักย์จะแบ่งกัน

เฉลยข้อ   ข.

##### แนวคิด

กระแสไฟฟ้าจะแยกไหล   เพราะต่อลวดแบบขนาน

ความต่างศักย์จะเท่ากัน             เพราะต่อลวดแบบขนาน

108. แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  4    โวลต์  และมีความต้านทานภายใน  1  โอห์ม อาจผลิตจากเซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ต่อกันไว้ตามข้อใด

- ต่ออย่างขนาน แต่เซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 4 Vและมีความต้านทานภายใน 2

- ต่ออย่างขนาน แต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 V และมีความต้านทานภายใน 1

- ต่ออย่างอนุกรม แต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2Vและมีความต้านทานภายใน 1

- ต่ออย่างอนุกรม มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 4 Vและมีความต้านทานภายใน 2

เฉลยข้อ   ก.

แนวคิด                                                            จากรูป เซลล์ขนานกัน

จะได้  Eรวม    =    4 V

rรวม      =          =   1

- จากรูปกระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน

12 โอห์มมีค่ากี่แอมแปร์

ก. 0.23            ข. 0.32

ค. 0.45            ง. 0.54

I   =

=

=     0.45 แอมแปร์

##### การรวมความต้านทานภายในเซลล์คิดเหมือนลวดต้านทานธรรมดา

##### =

rรวม               =

จากรูป ใช้ตอบคำถามข้อ 110- 113

110.  เมื่อยกสวิตซ์ขึ้น    V       อ่านค่าได้  5 โวลต์ ถ้าสับสวิตซ์ลง   V    จะมีความต้านกี่โอห์ม

ก. 10 โอห์ม

ข. 50 โอห์ม

ค. 30 โอห์ม

ง. 40 โอห์ม

เฉลยข้อ   ข.

##### แนวคิด                                        สมมุติ       Voltmeter    มีความต้านทาน     R

คิดผ่านโวลต์มิเตอร์

I       =

IR   +    Ir   =   E

5     +    I(10)   =   6

I   =    0.1 แอมแปร์

คิดที่โวลต์มิเตอร์

V  =   IR

5  =   0.1  R

R   =   50  โอห์ม

111. ถ้ายกสวิตซ์ขึ้น,  A      จะอ่านค่าได้กี่ แอมแปร์

##### ก. 0  โอห์ม         ข.  1 แอมแปร์       ค. 2  แอมแปร์   ง.  3 แอมแปร์

เฉลยข้อ   ก.

แนวคิด              เมื่อยกสวิตซ์ S ขึ้น กระแส I จะไม่ผ่าน  Ammeter  จึงอ่านได้ศูนย์

112. ถ้าสับสวิตซ์ลง  ความต้านทานรวมภายนอกมีค่ากี่โอห์ม

ก.  15 โอห์ม      ข. 20 โอห์ม       ค. 25 โอห์ม      ง. 30 โอห์ม

เฉลยข้อ   ค.

แนวคิด                     Rรวม       =

=

=    25

113. ถ้าดับสวิตซ์ลง   A   จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์

ก.0.17 แอมแปร์     ข. 0.086 แอมแปร์      ค. 0.24  แอมแปร์     ง. 0.3   แอมแปร์

# เฉลยข้อ  ค.

# แนวคิด

I     =

=     แอมแปร์

Iแยกไหล   (แอมมิเตอร์)    =      แอมแปร์

114. เซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์มีความต้านทานภายในเท่ากันต่อเข้าด้วยกัน  เมื่อต่อเซลล์ทั้งชุดเข้ากับตัวต้านทานตัวหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานนั้นเป็นศูนย์ ดังนั้นสรุปได้ว่า

- เซลล์ทั้งสองต่อกันแบบอนุกรมแต่กลับขั้ว            ข. เซลล์ทั้งสองต่อกันแบบขนาน

ค. เซลล์ทั้งสองมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากัน                     ง. ถูกทั้งข้อ   (1)    และ   (3)

##### เฉลยข้อ  ข.

##### แนวคิด                                                                       ถ้า  E  =

I      =

=  0

115. ในการอัดแบตเตอรี่ 12 โวลต์  2 โอห์ม ด้วยกระแสไฟฟ้าตรง  220 โวลต์  จะมีกระแสผ่านแบตเตอรี่กี่แอมแปร์

ก. 104                       ข. 124                       ค. 148                   ง. 208

# เฉลยข้อ  ง.

แนวคิด                                                                                การชาร์จไฟฟ้าจะต่อขั้วบวก

ของแบตเตอรี่

I    =

=

=     104    แอมแปร์

116.	นำเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งมาต่อวงจรเข้ากับความต้านทาน   6   โอห์ม จะเกิดกระแสไฟฟ้าในวงจร 0.8  แอมแปร์แต่เมื่อเปลี่ยนความต้านทานเป็น  12  โอห์ม จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเป็น 0.5 แอมแปร์ จงหาความทานภายในของเซลล์ไฟฟ้า

ก. 14               ข. 6               ค. 12              ง. 4

เฉลยข้อ   ง.

แนวคิด                                 I    =

0.8 =                       …………………..(1)

0.5 =                     …………………..(2)

r      =    4

117.	จากรูป เมื่อปรับความต้านทานของรีโอสตัด  ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้า  R  มากที่สุดกี่แอมแปร์

# เฉลยข้อ  ข.

แนวคิด                            ต้องจับที่ปลายบนสุด  10   ,   จึงจะได้   Rรวม  เพียง 5

(และ I  ที่ผ่านหลอดไฟจะมากที่สุด)

สูตร     I   =

=

=     1  แอมแปร์

กระแสจะแยกไหลผ่านหลอดไฟ   =  0.5   แอมแปร์

(R เท่ากัน  ,  กระแสแยกไหลเท่ากัน)

118.	หลอดไฟ ความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้  , แอมมิเตอร์และแบตเตอรี่ต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้า โดยมีโวลต์มิเตอร์ต่อไว้ในสภาพที่ใช้งานได้ เมื่อความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้มีค่าสูงสุด มีกระแสในวงจร  0.82  แอมแปร์ และความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟ 2.46โวลต์ เมื่อความต้านที่เปลี่ยนค่าได้มึค่าเท่ากับ  0   (ศูนย์)  หลอดไฟสว่างมากที่สุดมีกระแสผ่าน 1.24 แอมแปร์ และความต่างศักย์ระหว่างขั้วหลอด 5.27 โวลต์ ความต้านทานของไส้หลอดแต่ละครั้งมีค่าเท่าใด

ก. 3 โอห์ม และ 4.5 โอห์ม                                    ข. 6โอห์ม และ2.4 โอห์ม

ค. 3โอห์ม และ 3 โอห์ม                                        ง.  5โอห์ม และ 4โอห์ม

เฉลยข้อ    ก.

แนวคิด                                                                            V  =   IR

2.46 =  0.82   R1

R1     =   3

V     =     IR

5.27  =    1.24    R2

R2       =     4.25

119.                                                                          จากวงจรดังรูป     V      อ่าน     10 V  A

อ่าน   0.5   A  จงหาว่า  R มีค่าเท่าไร เมื่อ

V   ไม่กินกระแสไฟและ   A   ไม่มีความ

ต้านทาน

ก. 10      ข. 14       ค.12       ง. 4

เฉลยข้อ   ค.

แนวคิด                        V = IR

10   =   0.5 (8+R)

R    =   12

120.                                                                      วงจรตามรูปแอมมิเตอร์   A   มีความต้าน

ทาน 1 โอห์ม และอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ 0.1

แอมแปร์ โวลต์มิเตอร์มีความต้านทาน 500

โอห์มและอ่านค่าความต่างศักย์ได้ 10  โวลต์

ค่าของ R เป็นกี่โอห์ม

ก. 12.5         ข. 25          ค. 125         ง. 250

เฉลยข้อ   ข.

แนวคิด                              V   =       I Rรวม

10    =       0.1

R     =        125

12.1วงจรไฟฟ้าตามรูปความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด      A    กับจุด   B  มีกี่โวลต์

ก. 2

ข. 4

ค. 6

ง.      9

เฉลยข้อ      ง.

แนวคิด                                                                    I   =

=

VAB          =         Vลวดเส้นบน

=     IR

=  0.5  (10+8)   =    9   โวลต์

122.

ในวงจรไฟฟ้าตามรูป   ก  แรงเคลื่อนไฟฟ้า  (E)  และความต้านภายในเซลล์  (r )    มีค่าคงที่ แต่ความต้านทานภายนอก   (  R )  เป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ เมื่อเปลี่ยนค่าของ  Rจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด แล้วเขียนกราฟระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์และกระแสไฟฟ้าในวงจร ได้กราฟดังรูป ข

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์คือ  4  โวลต์

- เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์มีค่า   2  โวลต์ ความต้านทานภายนอกที่ใช้ขณะนั้นมีค่า  2  โอห์ม

- ความต้านทานภายในเซลล์คือ  2  โอห์ม

##### คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก. ข้อ 1 และ 3         ข. ข้อ 1 และ 2          ค. ข้อ  2              ง.  ถูกทุกข้อ

# เฉลยข้อ ง.

แนวคิด             ตัดแกน   V  กับ         I* จุดตัดแกน   Y   คือ

E     =      4    โวลต์

*Slope                =     r

=     r

r         =    2    โอห์ม

เมื่อ   R     =     2    โอห์ม

I =   =     แอมแปร์

vภายนอก              =     IR

=    1

=  2   โวลต์

123.ในการทดลองตามกฎของโอห์ม โดยปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดนิโครม ขณะทดลองอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เขียนกราฟระหว่างความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดนิโครมและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้กราฟดังรูป ความนำไฟฟ้าของลวดนิโครมมีค่ากึ่ซีเมนส์

# เฉลย

แนวคิด              V     =   IR

G  =            =      0.01  ซีเมนส์

124.	เซลล์ไฟฟ้า 3 เซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ  2 โวลต์   ความต้านทานภายในเซลล์ละ 4 โอห์ม ปรากฏว่าถ้าต่อเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมดแบบอนุกรมแล้วต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า หลอดจะสว่างเท่ากับเมื่อต่อหลอดไฟนี้เข้ากับเซลล์ทั้งสองที่ต่อแบบขนาน ความต้านทานของหลอดไฟฟ้าคือ

ก. 8              ข.  4             ค. 6               ง. 2

# เฉลยข้อ  ข.

# แนวคิด

ความสว่างเท่ากัน ที่หลอดเดียวกัน

I    =  I

โจทย์กำหนด       r  = 4

จะได้ R =  4

125.	เซลล์ไฟฟ้า 2 โอห์ม มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 และ 2.4 โวลต์ มีความต้านทานภายในเท่ากันคือ 1 โอห์ม ถ้าต่อเซลล์ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 โวลต์ เข้ากับความต้านทานภายนอก  R  โอห์ม จะได้กระแสค่าหนึ่งหากต่อเซลล์ที่สองอนุกรมเข้ากับเซลล์แรกจะได้กระแส 2 เท่าของครั้งแรก R มีค่า

ก. 0.9 โอห์ม         ข. 9 โอห์ม      ค. 18 โอห์ม       ง. 27 โอห์ม

เฉลยข้อ    ข.

## แนวคิด

จากโจทย์                       I2       =   2  I1

R    =       9

126.ถ้านาย  ก. ต้องการวัดกระ แสไฟฟ้าผ่าน  R2 ด้วยแอมมิเตอร์ดังรูป  จงหาว่ากระแสไฟฟ้าจะอ่านกระแสได้กี่แอมแปร์

ก. 2/50                  ข. 2/30                ค. 2/10                       ง. 2/40

เฉลยข้อ   ค.

แนวคิด                  Rรวม        =         R1  +   0     =   10

สูตร

I     =

=      แอมแปร์

จากรูป   A   เป็นแอมมิเตอร์ซึ่งมีความต้านทาน   3 โอห์ม   V     เป็นโวลต์มิเตอร์ไม่เกินกระแส    จงตอบคำถามข้อ   127  ถึง   129

127.	เมื่อสับสวิตซ์ลง  (วงจรปิด ) โวลต์มิเตอร์จะอ่านได้กี่โวลต์

# เฉลย

แนวคิด        I   =

=

=     0.1   แอมแปร์

V     =    IR

=    0.1  (3+27)

=   3    โวลต์

128. เมื่อดึงสวิตซ์ขึ้น  (วงจรเปิด)    โวลต์มิเตอร์จะอ่านได้กี่โวลต์

# เฉลย

แนวคิด           ถ้าวงจรขาด     V    อ่านได้      =    E

=    4   โวลต์

129.	เมื่อสวิตซ์ลง แอมมิเตอร์อ่านได้กี่แอมแปร์

# เฉลย

แนวคิด                      A    อ่านได้   0.1     แอมแปร์   (วิธีทำในข้อ   127)

130.	แกลแวนอมิเตอร์อันหนึ่ง มีความต้านทาน  10 โอห์ม ต่อกับชั้นความต้านทาน 1 โอห์ม นำไปต่ออนุกรมกับความต้านทาน 10 โอห์มแล้วต่อเป็นวงจรกับแบตเตอรี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า 8 โวลต์ ความต้านทานภายใน 2 โอห์ม จงหากระแสที่ผ่านแกลแวนอมิเตอร์นี้

## เฉลย

แนวคิด      Rรวม  =

I      =

=

=      แอมแปร์

จุดที่ต่อขนานกัน จะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

IR   =  Iรวม  . Rรวม

Ig    (10)      =

Ig       =         แอมแปร์

131. จากวงจรไฟฟ้าตามรูป    A        คือแอมมิเตอร์ที่ดีทนกระแสสูงสุดได้ 2 แอมแปร์ เมื่อสับสวิตซ์   S  ลงไป ข้อใดถูกต้อง

- กระแสไฟฟ้าในวงจรเท่ากับ 0.5 แอมแปร์

- แอมมิเตอร์อ่านค่าได้ 1 แอมแปร์

ความต่างศักย์ระหว่าง  A    และ     B เท่ากับ    20  โวลต์

- ความต้านรวมในวงจรเท่ากับ  40 โอห์ม

เฉลยข้อ   ข.

แนวคิด                 ข.   I    =

=

=        1     แอมแปร์

ค. VAB  =      IR

=       I

=    0   โอห์ม

ง. Rรวม  =   20+0+0

=    20

สับสวิตซ์       หรือไม่ผลไม่เปลี่ยน

RAB    <       Rน้อยที่สุด     0

132. จากวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้   จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน  10  โอห์ม

## เฉลย

## แนวคิด

Rรวม        =

=        6

I               =

=         แอมแปร์

หา I   แยกไหล

Iล่าง Rล่าง   = Iรวม  . Rรวม

Iล่าง    10   =     2   6

Iล่าง      =    1.2   แอมแปร์

133.	ตามรูปจงหากระแสที่ไหลผ่านลวด  12 โอห์ม

## เฉลย

## แนวคิด       Rรวม    =

I    =

=     แอมแปร์

ลวดต่อขนานกัน         Iบน .  Rบน  = Iรวม  . Rรวม

Iบน12     =   4      3

Iบน   =    1   แอมแปร์

134.ถ้าแอมมิเตอร์มีความต้านทานน้อยมาก    A1    และ A2      อ่านได้ 1   และ  7  แอมแปร์ ตามลำดับจงหาค่า    R

# เฉลย

แนวคิด                                                                            ต่อขนาน

Vล่าง      =    Vบน

0.75 R =  0.25 24

R =  8

135. เมื่อพิจารณาวงจรในรูป ถ้าปิดสวิตซ์   S   ลง   เหตุใดต่อไปนี้เป็นจริง

ก. กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน   R1  มากขึ้น          ข. ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม   R1  เพิ่มขึ้น

ค.  กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  R2  ลดลง             ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อม   R2  เพิ่มขึ้น

เฉลยข้อ   ง.

แนวคิด                ข้อ ก.   ผิด ,เพราะตอบศูนย์

ข้อ ข. ผิด , เพราะตอบศูนย์

ข้อ ค. ผิด , เพราะ   I   ที่ผ่าน    R2จะเพิ่มขึ้น

(    I       =        และ    ลดลง)

ข้อ ง. ถูกต้อง  V2   =  IR2   เมื่อ    I     เพิ่มขึ้น   V2 ย่อมเพิ่มขึ้น

136. ความต้านทานอันหนึ่งมีค่า 20 โอห์ม ปลายทั้งสองข้างตัวต้านทานนี้มีความต่างศักย์ 110 โวลต์ จงหาว่าในเวลา 1 นาที จะมีประจุเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดไปได้กี่คูลอมบ์

# เฉลย

แนวคิด     V = IR

110 = I

I  =  5.5   แอมแปร์

I  =

5.5  =

Q    =   330   คูลอมบ์

137. จงหาความต่างศักย์ระหว่าง     A    และ   B

# เฉลย

แนวคิด                                                                          Rรวม    =

I      =

=       แอมแปร์

VAB    = Iรวม  . Rรวม

= 1 โวลต์

138. จากรูปเมื่อยังไม่สับสวิตซ์     K   ลง  โวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้   3  โวลต์  แต่เมื่อสับสวิตซ์  K  ลง วงจรปิด ปรากฏว่าโวลต์มิเตอร์อ่านได้  2.4  โวลต์ จงหาความต้านทานภายในของเซลล์

## เฉลย

แนวคิด                 จากรูปและโจทย์,E 3 โวลต์

I      =

V    =

2.4      =

r  = 1.5

139. แอมมิเตอร์มีความต้านทาน  1  โอห์ม ใช้วัดกระแสที่ผ่านตัวต้านทาน 4 โอห์มดังรูป แอมมิเตอร์นี้จะอ่านได้เท่าใด

ก. 12 แอมแปร์                        ข. 2    แอมแปร์

ค. 2.5  แอมแปร์                      ง. 4   แอมแปร์

#### เฉลยข้อ  ข.

แนวคิด           เมื่อ r  = 0, V = E

คิดผ่านลวด เส้นล่าง

##### V = IR

E = IR

10 = I(1+4) , I = 2 แอมแปร์

140. กราฟระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำและความต่างศักย์ระหว่างขั้วทั้งสองของตัวนำเป็นดังรูป ความนำไฟฟ้าของตัวนำนี้มีค่าเท่าใด

## เฉลย

แนวคิด               V = IR

- = 1 R

R   =  10

ความนำไฟฟ้า   =

=   0.1   -1

141. จากรูปถ้าจุด  P  กับจุดQ  มีความต่างศักย์ไม่เท่ากัน, จงหาอัตราส่วนระหว่างค่าของกระแสไฟฟ้าในลวด  50 กับ 40 โอห์ม ในรูป

## เฉลย

## แนวคิด

จะเห็นว่า  Rช่วงบน     =    Rรวมช่วงล่าง

ต่อขนาน    IRบน     =   IRล่าง

Iบน                      =    Iล่าง

Iบน 	: Iล่าง           =       1 : 1

142. จากรูปถ้าต้องการให้ความต่างศักย์ทั้งสองของความต้านทาน    R   มีค่าเป็น   30  โวลต์  R  จะมีค่ากี่โอห์ม

# เฉลย

แนวคิด             หา   Rรวม    ของทั้งหมด

V = IR

- = 10 R

Rรวม =  12

=

=

Rล่าง       =          20

Rล่าง   ของ 15     กับ R    (ในชุดล่าง)    เป็น  5

R   = 7.5

143. A1   และ   A2    เป็นแอมมิเตอร์ที่ต้องการน้อยมาก จะอ่านค่าได้เท่าใดในวงจรนี้

## เฉลย

แนวคิด                 Rรวม    =

I     =

=              แอมแปร์

แอมมิเตอร์    A1      อ่านได้  3    แอมแปร์

ลวดสองเส้นต่อขนานกัน ,

IบนRบน  =    Iรวม Rรวม

Iบน     4  =   3    ; Iบน   ที่ A2   =  1 แอมแปร์

144. เซลล์ไฟฟ้าเหมือนกัน   2 เซลล์ ต่อกันแบบอนุกรม เมื่อนำมาต่อกับวงจรความต้านทาน 10 โอห์ม จะเกิดกระแสในวงจร 1 แอมแปร์ แต่ถ้านำเซลล์ไฟฟ้ามาต่อแบบขนาน แล้วต่อวงจรกับความต้านทานตัวเดิมกระแสในวงจรเป็น 0.5 แอมแปร์ จงคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า

ก. 6 V              ข. 8 V              ค. 5 V                ง. 4 V

# เฉลยข้อ  ค.

# แนวคิด

I   =

I   =

0.5   =

จะได้       r   = 0

E  =  5 โวลต์

145. จากวงจรไฟฟ้า จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลล์  10   โวลต์

- 1  แอมแปร์

- 0.5    แอมแปร์

- 0   แอมแปร์

- 2   แอมแปร์

เฉลยข้อ   ก.

แนวคิด            I   =

=

=       2   แอมแปร์

กระแสแยกไหลผ่านแต่ละเซลล์เป็น   1    แอมแปร์

146. วงจรไฟฟ้าที่แสดงไว้ข้างล่างนี้    แอมมิเตอร์    A           ซึ้งความต้านทานน้อยมาก จะอ่านค่าได้เท่าใด

# เฉลย

แนวคิด                  Rxy   =       =     1

R ABบน   =    1+1   =   2

I     =

=

=          12    Amp

I1   ที่แยกไหล     =       Amp

Vxy บน        =   Vxyรวม

I3      =        6( 1 )

I3           =          2 Amp

I4       =      6-2

=     4 Amp

147.ถ้าถ่านไฟฉาย 1.5 V  แต่ละก้อนกระแสผ่านได้ไม่เกิน  0.5 A จะต้องนำถ่านไฟฉายมาต่อกับความต้านทานขนาด 1.0 โอห์ม แบบใดจึงจะเป็นไปได้

ก. แบบ 1 และ แบบ 2                        ข. แบบ 2 และ แบบ 3

ค. แบบ 2 เท่านั้น                                ง. แบบ 3 เท่านั้น

# เฉลยข้อ  ง.

แนวคิด                    แบบที่ 1

I   =

=

=  4.5   แอมแปร์

ผ่านเซลล์ละ   4.5   แอมแปร์

แบบที่ 2

I   =

=

=  4.5   แอมแปร์

ผ่านเซลล์ละ =

=   1.5   แอมแปร์

## แบบที่ 3

### I  =

=    1.5    แอมแปร์

148.	เซลล์ไฟฟ้า 24 เซลล์   มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 2 โวลต์ ความต้านภายในเซลล์ละ  4 โอห์ม ต้องการต่อแล้วให้ได้กระแสไฟฟ้ามากที่สุดต้องต่ออย่างไร กำหนดความต้านทานภายนอก 6 โอห์ม

ก. 6 แถว ๆ ละ 2 เซลล์       ข.  4 แถว ๆ ละ 6 เซลล์

ค. 8 แถว ๆ ละ 3 เซลล์       ง. 3 แถว ๆ ละ 8 เซลล์

# เฉลยข้อ  ข.

แนวคิด         สมมติมี  y  แถว , แถวมี    x  เซลล์

xy    =    24  ……………..(1)

I      มากที่สุดเมื่อ

R  =     ……………..(2)

6   =

x    =   1.5   y ……………..(3)

แทนค่า x ใน (1)

1.5 y     =      24

y2     =    16,

y    =    4  แถว

แทนค่า   y    ใน (3);   x

=      1.5  เซลล์

149.	ตามรูปแอมมิเตอร์อ่านค่าได้กี่แอมแปร์ถ้าทั้งหมดเป็นเครื่องวัดไฟฟ้าที่ดี

ก. 4                    ข.  1                     ค. 2                      ง. 1/3

เฉลยข้อ   ง.

แนวคิด                       Rรวม    =

I =

I =   แอมแปร์

ต่อขนาน

I1R2   =   IรวมRรวม

I2

I2   =    1/3   แอมแปร์

150.	จากข้อ  149 โวลต์มิเตอร์จะอ่านได้เท่าใด ในหน่วยโวลต์

ก. 1.00                 ข. 2.8                 ค. 1.33                 ง. 3.00

# เฉลยข้อ  ค.

แนวคิด            Vที่ลวด 4     =      IR

=

=   1.33  โวลต์

151.	แบตเตอรี่หม้อหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์ เมื่อนำลวดความต้านทาน 5 โอห์ม ต่อระหว่างขั้วทั้งสองจะมีความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 5โวลต์ ถ้าต้องการให้ความต่างศักย์ระหว่างปลายลวดความต้านทานลดลงเหลือ 4 โวลต์ จะต้องใช้ความต้านทานเท่าไรมาต่อกับลวด 5 โอห์ม เมื่อต่อแบบ

ก. อนุกรม                                       ข. ขนาน

# เฉลย

แนวคิด         เมื่อต่อความต้านทาน 5 โอห์ม มีความต่างศักย์ 5 โวลต์

จาก  V =  IR

5 =  I

I = 1  แอมแปร์

จาก    I  =

1  =

r  =   1

ก. เมื่อนำลวด  X   มาอนุกรมกับ 5      ความต่างศักย์ระหว่าง 5   เป็น  4   โวลต์

จาก V =  IR

4   = I

I = 0.8 แอมแปร์

และ

I  =

0.8  =

##### ข. เมื่อนำลวด  y     มาขนานกับ    5     ความต่างศักย์ระหว่างเป็น  4  โวลต์

จาก V  =  IR  =   I1R1

- =  I1(5)

I2 = 0.8 แอมแปร์

จาก    I  =

6  =   4+ I

I   =   2  แอมแปร์

I2 =  I-I1  =   1.2 แอมแปร์

จาก    V =  IR   =  I1R2

4    =

โอห์ม

152. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าของความต้านทาน  R1  ,  R2  และแบตเตอรี่แสดงในรูป ก.  ข.  และ  ค ตามลำดับ เมื่อนำความต้านทาน R1R2และแบตเตอรี่มาต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าในรูป  ง.  กระแสไฟฟ้า  I  มีกี่แอมแปร์

## เฉลย

แนวคิด          จากรูป  ก. รู้   R1       R1 =

จากรูป  ข. รู้   R2      R2  =

จากรูป  ค. จุดตัดแกน  y;  E   =   12   โวลต์

Slope   คือ  r ;  r =

Rรวมภายนอก              =

I  =   แอมแปร์

153.เมื่อตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เข้ากับเซลล์

ไฟฟ้า ตามรูปปรับค่าให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

จะพบว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวก กับขั้ว

ลบของเซลล์และกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมี

ความสัมพันธ์กันตามกราฟรูปใด

เฉลยข้อ   ข.

แนวคิด                   I  =

IR + Ir  =   E

IR  =  -Ir  +  E

V   =   -Ri +E

หรือ  Y  =   -ax   +   b

154. ในวงจรดังรูปกระแส I  อ่านจากแอมมิเตอร์   A   และความต่างศักย์  V   อ่านจากโวลต์มิเตอร์  V    โดยการเปลี่ยนค่า   R ต่างๆ กัน แล้วนำเขียนกราฟ  ( ดังรูป )  ระหว่างความต่างศักย์กับกับกระแสไฟฟ้าได้กราฟดังรูป

เฉลย

แนวคิด

155. จากข้อ  154   จงหาค่าความต้านทานภายใน  r

# เฉลย

แนวคิด   ความต้านทานภายใน r = Slope

=

156. กราฟระหว่างความต่างศักย์ระหว่างขั้วของเซลล์ (V)  กับกระแส (I) ในวงจร จะเป็นดังรูปใด ถ้าความต้านทานภายในของเซลล์คงที่

## เฉลยข้อ ค.

แนวคิด                         I  =

IR + Ir  =   E

V   =   -ri +  E

เทียบกราฟเส้นตรง           Y  =   -ax   +   b

157. เซลล์ไฟฟ้า  2.1   โวลต์   2    โอห์ม     จำนวน  6  เซลล์    เมื่อต่ออนุกรมกัน จะส่งกระแสออกมาสู่วงจรภายนอกเป็น  2  เท่าของเซลล์เหล่านี้ต่อกันอย่างขนาน ค่าความต้านทานภายนอกที่ใช้ มีค่ากึ่โอห์ม

## เฉลย

## แนวคิด

Iอย่างอนุกรม   =    2(Iต่ออย่างขนาน)

R    =   5.5

158. จากการทดลองใช้วงจรไฟฟ้าดังรูป

V  คือโวลต์มิเตอร์

R   คือความต้านทานที่ปรับค่าได้

เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง    V    กับ     R     จะเป็นดังรูป

จากกราฟสามารถจะคำนวณหาค่าใดได้

1.  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์  E

- 2.  ความต้านทานภายในของเซลล์ E

3.    ความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์

##### คำตอบที่ถูกคือ

ก. ข้อ 1,2  เท่านั้น    ข. ข้อ 1,3  เท่านั้น      ค. ข้อ 2,3  เท่านั้น        ง. ไม่ใช่ทั้ง 3 ข้อ

## เฉลยข้อ  ก.

159. จากวงจรที่กำหนาดให้ รูปใดอธิบายเรื่องการต่อเซลล์ได้ถูกต้อง

##### ก. รูป (1)  ต่อขนานและรูป   (4)   ต่ออนุกรม

##### ข. รูป (2)  ต่อขนานและรูป   (4)   ต่ออนุกรม

##### ค. รูป (3)  ต่อขนานและรูป   (4)   ต่ออนุกรม

##### ง. รูป (1), (2) และ (3)   ต่อขนาน   ส่วนรูป   (4)   ต่ออนุกรม

# เฉลยข้อ ง.

160. ในการทดลองหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของเซลล์ไฟฟ้า โดยต่อวงจรดังรูป  ก เมื่อปรับความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ Ro  แล้วนำค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของเซลล์ไฟฟ้า และ Ro  มาเขียนกราฟดังรูป  ข จงหาค่า  Eและ r  ของเซลล์ไฟฟ้า

ก. 10  V ,  2         ข. 10  V ,  1          ค. 5  V ,  2            ง. 5  V ,  1

## เฉลยข้อ  ก.

แนวคิด                      จากรูป   E  = 10  โวลต์

จากรูปกราฟ .   เมื่อ  V   =      15    โวลต์ .     R    =   2

I     =

5   =

161.

ก. 1                         ข.  3                            ค.  5                          ง.  7

จากวงจรรูป  ก นำค่าที่  โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์อ่านได้มาเขียนกราฟดังรูป ข จงหาค่าความต้านทานภายในของเซลล์มีค่าเท่าใดในหน่วยโอห์ม

## เฉลยข้อ  ง.

แนวคิด             จากรูป         E   =   20

เมื่อ    V    =      6   ,     R   =    3

I     =

=     แอมแปร์

สูตร         I   =

2   =

r    =     7

162. เมื่อมีการนำกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าไปใช้เพิ่มขึ้น  ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์จะมีค่าเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเท่าเดิม เพราะเหตุใด

## เฉลย

# แนวคิด

I   =

เซลล์แต่ละตัวจะมี  E   และ  r   คงที่

V  หรือ  IR  =    E-Ir    ( เมื่อ  I   เพิ่มขึ้น.  V  ที่ขั้วจะลด )

สรุป     ถ้าเพิ่ม   I  ,   ความต่างศักย์ที่ขั้วเซลล์จะลดลงเสมอ

163.

PQ   เป็นลวดความต้านทาน มีขนาดสม่ำเสมอ .  T    เป็นเข็มที่สามารถเลื่อนตำแหน่งต่างๆ บนเส้น   ลวด   A  เป็นแอมมิเตอร์  V  เป็นแบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่

กราฟต่อไปนี้   รูปใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับตำแหน่งต่าง ๆ  บนเส้นลวด

## เฉลยข้อ  ค.

แนวคิด         ถ้าเข็มเลื่อนไปมา

V   =   IR

V   =

IL   =

เป็นกราฟ    Hyperbola

164. จากข้อ  163   กราฟรูปใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับตำแหน่งต่าง ๆ บนเส้นลวด

ก. รูปที่ 1               ข. รูปที่ 2              ค. รูปที่ 3              ง. รูปที่ 4

# เฉลยข้อ  ง.

แนวคิด       ถ้าเข็มไม่เลื่อน      เป็นกราฟเส้นตรงผ่าน   origin

165. ในวงจรไฟฟ้า กรณีใดจึงควรต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แทนที่จะต่อแบบขนาน

- เมื่อต้องการให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับเซลล์เดียว

- เมื่อต้องการให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง

- เมื่อต้องการเพิ่มความต้านทานให้สูงขึ้น

- เมื่อต้องการลดความต้านทานภายในลง

# เฉลยข้อ  ข.

166.VAB ของวงจรในรูปมีค่าเท่ากับ

ก. 0

ข. E

ค.

ง.

เฉลยข้อ    ค.

แนวคิด

V =   IR

=

=

167.

วงจรดังรูป  ถ้าเปิดสวิตซ์   S ( ตัดวงจร ) แล้วผลที่เกิดขึ้น คือ

ก. กระแสไหลผ่าน   R1 จะไม่เปลี่ยนแปลง

ข. กระแสไหลผ่าน   R2  จะเพิ่มขึ้น

ค. กระแสไหลผ่าน   R6   จะลดลง

ง. ความต่างศักย์ระหว่างจุด A  และ   B  จะลดลง

เฉลยข้อ   ข.

แนวคิด            เดิมกระแสไหลผ่าน  R3    และ  R2    เมื่อดึงสวิตซ์  S    ออก   กระแสจะ   ไหลผ่าน        R2   เพียงอย่างเดียว .    จึงมีโอกาสที่  I  ผ่าน   R2  มากกว่าเดิม

168.ตามรูปที่กำหนดให้ โวลต์มิเตอร์มีความต้านสูงมาก และแอมมิเตอร์มีความต้านทานต่ำมาก ดังนั้นความต้านทานรวมของวงจรมีค่าเท่าใด

ก. 8 โอห์ม           ข. 12 โอห์ม          ค. 5  โอห์ม            ง. 3  โอห์ม

# เฉลยข้อ  ก.

แนวคิด                 เมื่อ   A    ดี.   V    ดี ย่อมตัดทิ้งได้เลย

Rรวม    =    1+2+1+

=    8

169.จากข้อ 168  แอมมิเตอร์จะอ่านได้เท่าใด

ก.     0.36   แอมแปร์     ข. 4.50  แอมแปร์      ค. 0.50   แอมแปร์   ง. 2.00  แอมแปร์

เฉลยข้อ   ค.

แนวคิด           I  =

=

=   0.5  แอมแปร์

A    อ่านได้   0.5   แอมแปร์

170.จากข้อ 168 โวลต์มิเตอร์จะอ่านได้เท่าใด

ก. 3 โวลต์      ข. 1.5   โวลต์            ค. 6   โวลต์               ง. 4    โวลต์

# เฉลยข้อ  ข.

แนวคิด                    Vอ่านได้    =   IR

=    0.5

=     1.5   โวลต์

171.จงพิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูป

- ตัวต้านทาน  30 โอห์มมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 แอมแปร์

- ตัวต้านทานรวมในวงจรเท่ากับ 4.4 โอห์ม

- แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับ  10 โวลต์

คำตอบที่ถูกต้อง  คือ

ก.	ข้อ 1 และ 2       ข. ข้อ 2 และ 3       ค.  ข้อ  3      ง. คำตอบที่เป็นอื่น

# เฉลยข้อ  ค

# แนว คิด    จากภาพสุดท้าย

I   =

=

=    0.25    แอมแปร์

172. จากรูป ก. เมื่อ K   ปิด โวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทาน   R   วัดความต่างศักย์ระหว่าง       a    กับ   b    จะอ่านได้เท่าใด  ข.  เมื่อ  K  เปิด    โวลต์มิเตอร์ที่ต่อระหว่าง   d  กับ    f  จะอ่านได้เท่าใด

เฉลย

แนวคิด

(ก)  ถ้าสับสวิตซ์ K (ลง),โดยโวลต์มิเตอร์จับที่ a ,b

## I  =

Vอ่านได้      =   Iรวม .  Rรวม

=

=  E/5

- ถ้าเอาสวิตซ์ K ออก. แล้วใช้โวลต์มิเตอร์จับที่  d.f.

I =

=

Vอ่านได้      =    IR

=     .    R  =   E/4

173.วงจรไฟฟ้าดังรูปเมื่อสับสวิตซ์ที่  K1

ปิด และยก K2  เปิด โวลต์มิเตอร์    V

อ่านได้   8    โวลต์   แต่เมื่อสับสวิตซ์  K2

และ   K1  เปิด โวลต์มิเตอร์    V   อ่านได้ 7.5 โวลต์

ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่มีค่าเท่าใด

ก. 10 โอห์ม      ข. 1.5  โอห์ม     ค.  1.0 โอห์ม       ง. 2.5  โอห์ม

#### เฉลยข้อ  ค.

แนวคิด             IR  =

8  =

7.5   =

จะแก้สมการได้

E   =   10   โวลต์

I    =    1

174. จากข้อ   173   ถ้า  K1    และ  K2   เปิด (ยังไม่สับสวิตซ์)  โวลต์มิเตอร์     V    อ่านได้เท่าใด

ก. 10 โวลต์             ข.   8.5  โวลต์               ค. 8  โวลต์               ง. 1  โวลต์

## เฉลยข้อ  ก.

แนวคิด             ถ้าวงจรเปิดทั้งหมด

V     อ่านได้   =   E

=  10โวลต์

175. วงจรไฟฟ้าตามรูป โวลต์มิเตอร์มีความต้านทานสูงมาก จงหา

- ถ้าสวิตซ์  S1 และ S2  เปิด โวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้เท่าใด

- ถ้าสวิตซ์ S1 และ S2  ปิด  โวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้เท่าใด

##### เฉลย

แนวคิด    (ก) ถ้าดึงสวิตซ์ (ง้างเปิดออกทั้งหมด)

Vอ่านค่าได้   =  E

=    20    โวลต์

(ข) ถ้าสับสวิตซ์  (ปิดลงทั้งหมด) ,  Rรวม  ==  8

I    =     แอมแปร์

โวลต์มิเตอร์อ่านได้     =   Iรวม    Rรวม

=    2  โวลต์

176.จุด  P  และ Q ต่อไว้กับความต่างศักย์ค่าหนึ่ง

ถ้าต่อตัวต้านทาน  2  R  ขนานเข้ากับแนวเส้นประ

กระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลผ่านวงจรนี้จะเพิ่มหรือ

ลดกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับวงจรเดิม

## เฉลย

แนวคิด     ตอนแรก    Rรวม  =   R  +    =  2.5   R

ตอนหลัง Rรวม  =   R  +

Vแรก     =         Vหลัง

Iแรก  (2.5R)  =  Iหลัง(2.4R)

Iหลัง    =   Iแรก    =   1.042 Iแรก

เดิมมีกระแส  I , เพิ่มขึ้น  4.2  หน่วย

“  100  หน่วย. เพิ่มขึ้น  4.2   %

177. หลอดไฟเล็กๆหลอดหนึ่งมีตัวเลขเขียนไว้ว่า 2 โวลต์ 0.5 แอมแปร์ ถ้าจะใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ 1 โอห์ม จะต้องนำตัวต้านทานขนาดเท่าใดมาต่ออนุกรมกับหลอดไฟเพื่อทำให้หลอดไฟใช้ไฟตามที่เขียนไว้

ก. 8  โอห์ม          ข. 6  โอห์ม             ค.  7  โอห์ม              ง. 12  โอห์ม

## เฉลยข้อ  ข.

แนวคิด       หาR ของหลอดไฟ

V  = IR

- =0 .5R

R   =  4

สมมุติเพิ่ม  X   ในรูป  I  ในวงจรเป็น  0.5

I   =

0.5       =

X    =   7

178. จากรูปวงจรที่กำหนดให้  โวลต์มิเตอร์มี

ความต้านทานสูงมาก ถ้าปิดสวิตซ์ a  ค่าที่อ่านได้

จากโวลต์มิเตอร์จะลดลงจาก 2.2 โวลต์ เป็น 2.0

โวลต์ ค่าความต้านทานภายในของเซลล์ทั้งสอง

และกระแสไฟฟ้าในวงจรคือ

ก. 1 แอมแปร์ 2 โอห์ม    ข. 2 แอมแปร์ 0.5โอห์ม      ค. 0.2 แอมแปร์  2  โอห์ม

ง.  0.2  แอมแปร์  1  โอห์ม

เฉลยข้อ  ง.

แนวคิด            จากโจทย์   E = 2.2โวลต์

V      =    IR

- = 1 ( 10 )

I      =  0.2  แอมแปร์

I     =

0.2   =

r    =    1

179.ตามรูปกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน 4 โอห์ม คือ

ก .  0.9 A                 ข. 0.4 A

ค.  0.6 A                   ง. 0.2A

## เฉลยข้อ ค.

แนวคิด                                                                            I    =

=   0.75  แอมแปร์

Iรวม   Rรวม   =   I4   (4)

0.75 (3)    =   I4   (4)

I4    =   0.6  แอมแปร์

180.	ในการวัดความต้านทานที่มีค่าจริง  R  ด้วยการต่ออุปกรณ์ตามรูป   จงหาค่า  R   ที่วัดได้ ถ้าความต้านทานของแอมมิเตอร์เป็น RA  และความต้านทานของโวลต์มิเตอร์เป็น   RV

#### เฉลย

แนวคิด                   จะหาความต้านทาน    R  =

I  จากรูปอ่านจาก   A   เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน RV   และ R  ได้ย่อมคำนวณไดจากความต้านทานรวมของ RV   และ R

หา  Rรวม     ของ  RV     และ  R

=

Rรวม    =

=

181.                                                                 จากข้อ  180 ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์ใหม่ดังรูป   จงหาค่าR ที่วัดได้

เฉลย

แนวคิด                      จะหาความต้านทาน

ตามรูป  เป็นค่าที่ผ่าน    และ  RA

ย่อมคำนวณได้ ความต้านทานเป็นค่าของ ( R + RA)

182.จากวงจรในรูปเมื่อเปิดสวิตซ์ ฟิวส์ (F)ใดจะขาดถ้า Vab =  220  โวลต์ และF1  มีขนาด 6 แอมแปร์   F2มีขนาด 2 แอมแปร์

เฉลย

แนวคิด           Vab   =  220โวลต์

Vab   = I  ( (R )

220     = I    ( 15 + )

I     =     5.5      แอมแปร์

กระแสผ่าน      F1    =      5.5     แอมแปร์   (ฟิวส์ไม่ขาด)

กระแสผ่าน      F2   =

=    2.75   แอมแปร์   (ฟิวส์ F2   จะขาด)

183. จากข้อ  182 ถ้านำตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม มาต่อที่จุด c   และ d  ฟิวส์ใดบ้างจะขาด

เฉลย

แนวคิด     Vab   = I  ( (R )

220    =   I  (15+4.76+20)

I     =     5.53    แอมแปร์

ฟิวส์   F1  ไม่ขาด

ถ้าใช้ 100 โอห์มต่อเพิ่มระหว่าง  CD

RCD    =     4.76    โอห์ม

*หา I แยกไหลผ่านเส้นล่าง

Iล่าง . Rล่าง   =    Iรวม .Rรวม

Iล่าง (10)     =   5.53 (4.76)

Iล่าง             =      2.63   แอมแปร์

ฟิวส์  F2   จะขาด

184.  ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ตัวหนึ่งเมื่อนำมาต่อไว้ระหว่างจุด  A  และ   B    จะทำให้ค่าของกระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าน้อยที่สุด 1  แอมแปร์ และมีค่ามากที่สุด 3  แอมแปร์ ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้นี้ มีค่าความต้านทานอยู่ระหว่างค่าน้อยที่สุดเท่าใด

เฉลย

แนวคิด           ถ้าใช้  X  โอห์ม ,   แล้วกระแสเป็น 1 แอมแปร์

I   =

I   =

Rรวม    =     24

สูตร         =

=

ถ้าใช้  y  โอห์มทำให้กระแสเป็น   3   แอมแปร์

I   =

3    =

Rรวม     =     8

สูตร      =

Rรวม

185. เซลล์ไฟฟ้า  3  เซลล์  ต่อกันดังรูป จงหาค่า R ที่ทำให้กระแสไฟฟ้า I ในวงจรมากที่สุด

ก. 1   โอห์ม                  ข. 2   โอห์ม

ค. 3    โอห์ม                  ง. 4   โอห์ม

เฉลยข้อ  ก.

แนวคิด                            I    =

=

I มากที่สุด เมื่อ Rมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งในตัวเลือกคือ (ก)   1    โอห์ม

ระวัง  (   Watt    ที่ลวด R   มากที่สุด  เมื่อ  R  =   r , ***

I มากที่สุด เมื่อ  R     0

186. วงจรข้างล่างนี้ คำนวณหากระแสไฟฟ้าไหลกิ่ง CD กี่แอมแปร์

เฉลย

แนวคิด

I  =

=        แอมแปร์

ความต้านทาน ช่วงบน 75     ช่วงล่าง 150

Rล่าง   เป็น 2  เท่าของ   Rบน

Rบน   เป็น 2  เท่าของ    Iล่าง

* หมายเหตุ          Iบน  =     หรือ 2.67  แอมแปร์

Iล่าง   =     แอมแปร์*

187. จากรูปจงหากระแสที่ไหลในวงจร

- 0.5  แอมแปร์

- 0.8  แอมแปร์

- 1.0   แอมแปร์

- 1.2   แอมแปร์

เฉลยข้อ  ก.

แนวคิด                                                                   I   =

=

=   0.5   แอมแปร์

188. จงหากระแสไฟฟ้า  I  ที่ไหลในวงจร

- 3/8 แอมแปร์

- 8/3  แอมแปร์

- 5/8  แอมแปร์

- 8/5   แอมแปร์

เฉลยข้อ   ข.

แนวคิด

เป็นบริดจ์ สมดุล (ตัดลวด  10    ทิ้ง)

Rรวม   =

I   =

=

=       แอมแปร์

189. จากรูป จงคำนวณหาว่า  Vbc มีค่ากี่โวลต์

เฉลย

แนวคิด       สมมติกระแสแยกไหล ดังรูปที่ 2

จากรูป   Vbc  =   Vba +   Vac

3 ( x)     =   3(2-x)+3(3-x)

x    =      โวลต์

Vbc  =   IR  =

Vbc  =  5  โวลต์

12.23   กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ( KIRSCHOFF  ,  S   LAWS )

เคอร์ชอฟฟ์ ได้ดัดแปลงกฎของโอห์มขึ้นเพื่อให้ใช้สะดวกในวงจรไฟฟ้าธรรมดาและซับซ้อน

**กฎของเคอร์ชอฟฟ์มี  2  ข้อ

กฎข้อที่  1  ที่จุดใด ๆ  ในวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่จุดนั้นทั้งหมดย่อมเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดนั้นทั้งหมด

I1+ I2  =   I3+ I4 + I5

กฎข้อที่  2    ในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจรใด ๆ ผลบวกทางพีชคณิตของผลคูณระหว่างกระแสไฟฟ้า กับความต้านทานตลอดวงจรนั้นย่อมเท่ากับ แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมตลอดวงจรนั้น

ผลบวกทางพีชคณิตของ  IR   ตลอดวงจร  =  IR +  Ir

แรงเคลื่อนไฟฟ้าตลอดวงจร   =  E

IR + Ir                 =    E

หลักการคำนวณของเคอร์ชอฟฟ์

- ก. การคำนวณต้องให้ครบวงจร คือ ออกจากจุดใดไปแล้วก็วกกลับมาถึงจุดนั้นอีก

ข. ควรคำนวณไปตามทิศของกระแส I  ฉะนั้น IR ทุกตัว ( รวมทั้ง Ir )  ตลอดวงจรจะบวกกันหมด

ค. เขียนผลบวก  IR , Ir  ทุกตัวไว้ทางซ้ายของเครื่องหมาย เท่ากับ

2)    วงจรที่เราคำนวณจนครบวงจรนั้น ผ่านเซลล์กี่เซลล์ให้เขียนค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไว้ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับให้หมดทุกเซลล์

ก. เซลล์ใดเข้าทางกระแสขั้วลบ และออกทางขั้วบวก ,  E เป็นบวก

ข. เซลล์ใดที่กระแสไหลเข้าทางขั้วบวกและออกทางขั้วลบ  E ของเซลล์นั้นเป็นลบ

3)    ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่สมมติ จะสมมติให้ไหลทางใดก็ได้ ถ้าสมมติถูกจะออกมาเป็นบวก , ถ้าออกมาเป็นลบ ,  แสดงว่าทิศทางตรงข้ามกับที่เราสมมติ แต่ตัวเลขยังคงถูกต้องอยู่

12.24.MAXWELL ,  S CYCLIC CURRENT

ใช้ช่วยในการคำนวณไฟฟ้า ทำให้คำนวณตามกฎของ  KIRSCHOFF  สะดวกขึ้น

หลักการคำนวณ

- สมมติทิศทางของกระแสแต่ละวงจร ปกตินิยมกระแสหมุนตามเข็มนาฬิกาทุกวงจร

- ในวงจรบริเวณที่ร่วมกัน ถ้าพิจารณาวงใดให้ใช้กระแสของวงจรนั้นเป็นกระแสหลัก

*ถ้าพิจารณาวงจร x ต้องให้กระแส  x  เป็นหลัก

กระแสในสาย AB = Ix -  Iy

*ถ้าพิจารณาวงจร  y  ต้องให้กระแส y เป็นหลัก

กระแสในสาย AB = Iy -  Ix

*เมื่อพิจารณาวงจรที่ครบ แต่ละวงแล้วเข้าสมการการคำนวณตามหลักของเคอร์ชอฟฟ์ ต่อไป

หมายเหตุ  ในวงจรที่ยุงยาก ถ้าเราใช้ Maxwell cyclic current ผสมกฎเคอร์ชอฟฟ์แล้ว จะแก้ปัญหาได้ง่ายมาก

สรุปการคำนวณโดยใช้หลัก Kirschoff และ Maxwell

- ณ . จุดใดๆ ในวงจรผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าจะเท่ากับกระแสที่ไหลออกจากจุดนั้นเสมอ  เช่นที่จุด  x

I   =   I1   +    I2

(2)  ในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจร ผลบวกทางพีชคณิตของแรงเคลื่อนไฟฟ้า   (E)   จะเท่ากับผลบวกทางพีชคณิตของผลคูณระหว่าง   I   กับ   R  เสมอ

หลักการคำนวณ

- ให้คิดเป็นวงจรบรรจบ ควรคิดทิศทาง I เป็นหลักเสมอ

ถ้าโจทย์ไม่กำหนดทิศทางของ I มาให้ ,ให้สมมติลงไปในรูปก่อน

ถ้าผลการคำนวณได้ I เป็นลบ แสดงว่ามีทิศทางตรงกันข้ามกับที่สมมติไว้

2)   ถ้า  I   ออกจากขั้ว -,  ใช้เครื่องหมาย  E   เป็น  -

ถ้า  I   ออกจากขั้ว +,  ใช้เครื่องหมาย  E   เป็น  +