189. จากรูป  กระแสใน OE เป็นไปตามข้อใด ถ้า  I1( I3  และ   I2( I4

ก.  (I1 + I2)  - (I3+ I4) จาก O ไป E

ข. (I2 + I2)  - (I3+ I4) จาก E ไป O

ค. (I3 + I4) - (II + I2) จาก O ไป E

ง. คำตอบที่ถูกไม่ได้ให้ไว้

เฉลยข้อ  ก.

แนวคิด           กระแสเข้า  I1  + I2(  กระแสออก I3 + I4

กระแสจะออกในแนว  OE

190. ตามรูป  วงจรที่ให้ลูกศรแสดงทิศของกระแสและตัวเลขในวงกลมแสดงปริมาณกระแสในหน่วย  แอมแปร์ที่แอมมิเตอร์วัดได้  กระแสที่ผ่านความต้านทานระหว่าง xy  จะเป็นเท่าใด

- ศูนย์

- 1  A

- 2  A

- 3  A

เฉลยข้อ   ก.

แนวคิด         จากกระแส   I   ที่โจทย์กำหนดให้  จะพอดีผ่านครบทุกเส้นนอกจากลวด  xy  เท่านั้นที่ไม่มีกระแสผ่านเลย

191.

จากวงจร  จงหาขนาดและทิศทางกระแสที่ไหล

ผ่านความต้านทาน  6, 4 , 2

ในรูปนี้

เฉลย

แนวคิด     Ioop บน     =     R

20 - 18          =     X +

12X - 5Y         =     2                                    …….(1)

loop ล่าง

-7 + 18           =     Y (2 + 1) + (Y- X ) (1 + 4)

8Y - 5X            =      11

จะได้             X     =      1   ,    Y = 2

กระแสผ่านลวด  6    1    แอมแปร์

กระแสผ่านลวด  2      2   แอมแปร์

กระแสผ่านลวด  4      2-1    =  1  แอมแปร์

192.

ในวงจรดังรูป   มีกระแสผ่านเซลล์ทั้งสอง  0. 04 แอมแปร์

ความศักย์ระหว่างจุด A และ B จะเป็นเท่าใด

=     R

loop x           2      =      x(50) + (x - y) 150        …..(1)

loop y           2      =      y(50) + (y - x) 150        …..(2)

(1) = (2) ;

x(50) + (x - y) 150  =  y(50) +  (y - x) 150

x      =     y

I  ผ่านเส้นกลาง   x - y =  0

V   =   IR     =    0      150   =   0

การต่อคล้ายขนาน    แต่  + ต่อกับ -  มีหลักว่า

ถ้า        มันจะวนรอบเซลล์  โดยกระแสไม่ผ่านกลาง

Vลวดกลาง   =   0

193. จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดเส้นกลาง

=     R

loop  x   + 5-2   =      x(0)  +  x(5) + ( x - y )5  …(1)

loop  y   -  5+2  =      y(5)  +  y(0) + ( x - y )5  …(2)

จาก  (1)  และ (2)   จะแก้ได้

x    =   0.2   แอมแปร์

y    =  -0.2   แอมแปร์

กระแสผ่านลวดเส้นกลางเป็น =  x - y

=  0.2 - (-- 0.2 )

=  0.4   แอมแปร์

หมายเหตุ    จะตอบ  x-y   หรือ    y-x    แล้วแต่ค่าใด มากกว่ากัน และทิศทาง  จะมีทิศเหมือนค่ามากนั้น

ถ้าดูรูปออก   ว่าสมมาตรกัน อาจสมมติ  เป็น loop x กับ loop  x  (โดยไม่ต้องมี  y ก็ได้เพราะ Symmetry กัน)

เนื่องจากภาพซ้าย - ขวา  เหมือนกันทุกประการ  กระแส  x  ควรจะออกจากขั้ว +  ของเซลล 5 volt  ทั้งสองด้าน  แล้วหมุนลงเส้นกลาง

กระแสที่ผ่านเส้นกลางเป็น   x+x   คือ   2x

สูตร                 =   R

loop ซ้าย      +5 - 2   =   x(0) + x(5)  = 2x (5)

x   =       แอมแปร์

=    0.2  แอมแปร์

กระแสผ่านเส้นกลางเป็น    x +  x

=  0.2  +  0.2

=  0.4   แอมแปร์

194.    A เป็นแอมมิเตอร์  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความต้านทานต่ำ  ( R  0 )  ต่ออยู่ในวงจรดังรูป

อยากทราบว่า  จะอ่านกระแสได้กี่แอมแปร์

เฉลย

แนวคิด                                                            =  R

1   =  x(1) + (x-y)R              …..(1)

2   =  y(2) + (y-x)R              …..(2)

(1) + (2), 3  =  x + 2y

x       =   3 - 2y           …..(3)

แทนค่า   x   ใน     (1)                 1   =  3 - 2y + (3 - 2y - y) R

1   =  3 - 2y + 3R - 3  yR

2y + 3YR   =  2 + 3R

y(2 + 3R)    =  (2 + 3Rr), y = 1

แทนค่า  y = 1 ใน  (3)  ,  จะได้    x = 1 ด้วย

กระแสไฟฟ้าผ่านเส้นกลาง  1 - 1  =  0   แอมแปร์

195. จากรูป วงจรไฟฟ้าข้างล่างนี้ แอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้เท่าไรถ้าแอมมิเตอร์มีความต้านทานน้อยมาก

คิดภาพแรกซ้ายมือ

=  R

loop x                         -3   =  x(1) + (y - x)0

x   =  -3  แอมแปร์             …..(1)

loop y                         +6  =  y(3 + 2) + (y - x)0   …..(2)

y  =  1.2  แอมแปร์

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านแอมมิเตอร์  1.2 + 3 = 4.2 แอมแปร์

ตัวเลือก       ก. 4.2 แอมแปร์

ข. กระแสไฟฟ้ามีค่ามากจนแอมมิเตอร์ไหม้

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด         เพราะแอมมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ ทนได้ถึง 5 แอมแปร์

12.25  การหาความต่างศักย์ 2 จุดในวงจร

ไม่ว่าจะคิดผ่านลวดเส้นใดจะต้องได้ค่าเท่ากันเสมอ

สูตร

หลักการคำนวณ

- ให้คิดเป็นวงจรบรรจบ,  ควรคิดทิศตาม  ,  เป็นหลักเสมอ

- ความต่างศักย์อาจเป็น   หรือ    แล้วแต่ทิศของ

- ถ้ากระแส    ออกจากขั้วเซล  - ,  ใช้เครื่องหมาย  E  เป็น  -

ถ้ากระแส    ออกจากเซลขั้ว  +,  ใช้เครื่องหมาย  E  เป็น  +

- ถ้าโจทย์ไม่กำหนดทิศกระแส ,ให้สมมติทิศของ  ไปก่อน,  แต่ถ้าคำนวณได้  ติดลบ,  แสดงว่า

ทิศทางตรงข้ามกับที่สมมติไว้

เช่น  จากรูปข้างต้น

คิดผ่าน  E1        -E1    =    3(r1  +  R1)  +  Vyx                   ………(1)

คิดผ่าน  E2        -E2    =    1(r2  +  R2)  +  Vyx                   ………(2)

คิดผ่าน  E3         E3    =    4(r3  +  R3)  +  Vxy                   ………(3)

196.  จากวงจร  จงพิจารณาความต่างศักย์ระหว่าง  ab

เฉลย

แนวคิด                 จากสูตร     Vอ่านได้

เส้นกลาง

= -21

=   21   Volt

เส้นบน          -3  =  3(2+4) +

=    -21

=     21  Volt

เส้นล่าง         29   =   4

=     21  Volt

รูปต่อไปนี้ตอบคำถาม 197-199

197.กระแสไฟฟ้าในวงจรเท่ากับเท่าใด

แนวคิด                            =

=

=  0.5   แอมแปร์

198.  ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซล 6 V 2  มีค่ากี่โวลต์

เฉลย

แนวคิด                                   + Vอ่านได้

6  = 0.5(2) + Vอ่านได้

Vอ่านได้ =   5  โวลต์

199.   ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซล 2 V 1    มีค่ากี่โวลต์

เฉลย

แนวคิด                                   + Vอ่านได้

-2  =  (1) + Vอ่านได้

Vอ่านได้    =   -2.5     โวลต์

12.26  การหาศักย์ไฟฟ้าเมื่อต่อสายดิน

- 1.  ให้คิดว่า ไม่มีสายดินอยู่ แล้วหา I ในวงจรตามปกติ

2.  หาความต่างศักย์ ระหว่างจุดนั้นกับสายดิน (สูตร V=IR)

- 3.  อ้างว่า     Vab = Va - Vb (และอ้างจุดที่ต่อดิน มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์)

200. ตามรูป จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด a และที่จุด c

แนวคิด                                         หา I ตามปกติ

=   amp

หา                                                     หา

=   IR                                                         V     =    IR

= 0.2 x 2                                                      =    0.2 x 3

= 0.4                                                      VC - Vb =   0.6

= -0.4  volt                                                   VC =  0.6  volt

ข้อสังเกต    เราเรียก  เพราะกระแสไหลจาก c ไป b

201. จากรูปมีกระแส 2 แอมแปร์ ผ่านความต้านทาน R ศักย์ไฟฟ้าที่ c กับความต้านทาน  R มีค่าเท่าใด

ก.  10 โวลต์ 3 โอห์ม                              ข.  6 โวลต์ 3 โอห์ม

ค.  4  โวลต์ 2 โอห์ม                               ง.  0, 2 โอห์ม

คิดว่า d,b ติดต่อกันได้ เพราะศักย์เป็นศูนย์เท่ากัน

=  2 x 2

=  4   =     4 volt

202. จากวงจรที่กำหนด  ถ้า  c  มีศักย์ไฟฟา  0  โวลต์  ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า

- กระแสไฟฟ้าผ่านวงจร  1.0  แอมแปร์

- กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกลงจุด  c  ทั้งหมด

- ความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกกับลบของเซลเท่ากับ

- เซลไฟฟ้าที่ใช้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  9  โวลต์

- ถูกทั้งข้อ  ก  ข  และ  ง

เฉลยข้อ  จ.

แนวคิด                        จากโจทย์            =       3  โวลต์

R        =        3

(3)      =        3

=         1  แอมแปร์

=

1        =

E       =       9    โวลต์

203. เซลไฟฟ้า 3 เซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า และความต้านทาน

ภายในเซลดังรูป ต่อไว้กับลวดต้านทาน 6 และ 10 โอห์ม

ตามลำดับ ถ้ามีลวดตัวนำต่ออยู่ด้วยดังรูป จงหากระแส

ไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวด 6 โอห์ม ตอบในหน่วยแอมแปร์

เฉลย

แนวคิด

+8 - 2 - 1    =

=  0.5   แอมแปร์

204 . แบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ 2 โอห์มต่ออยู่กับวงจรภายนอก ถ้าขณะนั้นมีกระแสไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่ 2 แอมแปร์ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่มีค่าเท่าใด

เฉลย

แนวคิด             + Vอ่านได้

24  =  2 x 2 + Vอ่านได้

Vอ่านได้  = 20  โวลต์

205. จากวงจรที่แสดงตามรูป ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และB คือ

ก. 5 V, -10 V

ข. 4 V, -20 V

ค. 5 V, -12 V

ง. 5 V, -8 V

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด

=

=  1  แอมแปร์

VAC   =   IR

VA - VC =   1 x 5

VA- 0   =   5

VA =   5   โวลต์

คิด  loop  ผ่านโวลต์มิเตอร์

+ Vอ่านได้

-10 = 1 x 2 + VBC

-12 = VB - VC

= VB - 0

VB   =  -12   โวลต์

206.วิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งลองวัดแรงไฟขณะยังไม่เปิดเครื่องดูได้ 6 V พอดี  แต่พอเปิดเครื่องจะเหลือเพียง  5.6  V  และวัดกระแสได้  0.5  V  ถ้าวิทยุนี้ใช้ถ่านไฟฉาย  4  ก้อน  มีความต้านทานเท่า ๆ กัน  จงหาค่าความต้านทานภายในของถ่าน 1 ก้อน

เฉลย

แนวคิด                                               + Vอ่านได้

6 = 0.5+5.6

r  =

207. เมื่อสับสวิทซ์ S   V     และ    A    ในรูปจะอ่านอย่างไร

เฉลยข้อ

แนวคิด

=

=     แอมแปร์

= 2.3   โวลต์

ต่อขนาน

Iล่าง Rล่าง   = Iรวม Rรวม

Iล่างx   10   =

Iล่าง     =   0.23  แอมแปร์

208.ตามวงจรในรูป จงหาศักไฟฟ้าของจุด B

เฉลย

แนวคิด

แอมแปร์

=  IR

Vb - Vc   = 1 x 3

Vb - 0   =  3

Vb   =  3    โวลต์

209. จากรูป แอมมิเตอร์ความต้านทาน 1 โอห์ม

อ่านกระแสได้ 1 แอมแปร์ จงหาแรงเคลื่อน

ไฟฟ้ากำหนดว่า E2(E1

เฉลย

แนวคิด

E2=   15      โวลต์

210.   จากข้อ 209 จงหาความต่างศักย์ที่ขั้วไฟฟ้าของ E1

เฉลย

แนวคิด              คิด loop  อ่านโวลต์มิเตอร์  ที่เซล E1

+ Vอ่านได้

-3 = 1(2)    + Vอ่านได้

Vอ่านได้ =  -5   โวลต์

211. เซลล์ไฟฟ้าขนาด 10 โวลต์ 1 โอห์มต่อกับตัวต้านทาน 3 ตัวที่ต่ออนุกรมกันดังรูป จุด C มีไฟฟ้า เป็นศูนย์  ดังนั้นศักย์ไฟฟ้าที่จุด B จะมีค่าเท่าใด

เฉลย

แนวคิด

=   1   แอมแปร์

คิดตามกระแส

1 x 3

=  -3     โวลต์

212. จากวงจรที่กำหนดให้ ถ้าจุด O มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 โวลต์ ดังนั้นจุด P จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่าใด

เฉลย

แนวคิด

=  2  แอมแปร์

คิด  ตามแนวลูกศร

2 x 3

0 - Vp = 6     (โจทย์กำหนด V ที่ O เป็นศูนย์)

Vp= -6    โวลต์

213.     1.  ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลมีค่าเป็นศูนย์เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเซล

- 2.  กระแสไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความต่างศักย์เมื่อปริมาณอื่น ๆ มีค่าคงที่

เมื่อพิจารณาข้อความทั้งสองแล้วจะพบว่า

- ข้อความทั้งสองถูก และข้อ 2. อธิบายข้อ 1.

- ข้อความทั้งสองถูก แต่ข้อ 2. ไม่ได้อธิบายข้อ 1.

- ข้อ 1. และข้อ 2. ผิด

ง.  ข้อ 1. และข้อ 2. ผิดทั้งคู่

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                                             ข้อความ ก. ผิด

ถ้าคิด loop ที่เซลเล็ก ขวามือ

+ Vอ่านได้

+ Vอ่านได้

V  อ่านได้, อาจเป็นศูนย์, ( ถ้า  พอดี)

ข้อความ ข. ผิด   แม้ค่าต่าง ๆ จะคงที่ I ไม่แปรตาม V (ยกเว้น มีลวด R อย่า เดียว)

จึงจะได้ V = IR

214. ตามรูป จงหาความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง

ขั้วของเซลที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาก

เฉลย

แนวคิด

แอมแปร์

=   0.5       แอมแปร์

คิด loop ล่างผ่าน   V

+ Vอ่านได้

16 = 0.5(2) + Vอ่านได้

Vอ่านได้    =  15    โวลต์

215.  ถ้า A กินกระแสน้อยมาก  และ V  มีความต้านทานสูงมากจงหาว่า

ก. A อ่านเท่าใด       ข. V อ่านเท่าใด

เฉลย

แนวคิด             =

=    = 1  แอมแปร์

คิด loop  ที่โวลต์มิเตอร์   + Vอ่านได้

6 =  () +  Vอ่านได้

Voltmeter  อ่านได้                =  5 โวลต์

261.ในการทดลองวัดความต่างศักย์คร่อมขั้วเซลล์  ใช้ถ่านไฟฉายเก่า ๆ แต่พอยังจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 1   ก้อน  ตัวต้านทานขนาด10 โอห์ม  10 กิโลโอห์ม   และสายไฟ  นักเรียนคิดว่าต่อตัวต้านทานแบบใด จึงจะวัดความต่างศักย์คร่อมขั้วไฟฟ้าได้น้อยที่สุด

ก. ต่อตัวต้านทาน 10 โอห์ม คร่อมขั้วเซล

ข. ต่อสายไฟที่ไม่มีความต้านทานคร่อมขั้วเซล

ค. ต่อตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม  คร่อมขั้วเซล

ง.  ไม่ต่อใด ๆ นอกจากโวลต์มิเตอร์ คร่อมขั้วเซล

เฉลยข้อ  ข.

แนวคิด                                                   =                            ……….(1)

คิด Ioop ผ่านโวลต์มิเตอร์

Vอ่านได้

+  Vอ่านได้            ..……..(2)

จากสมการ  (2)     Vอ่านได้  น้อยที่สุด เมื่อ  มากสุด

จากสมการ  (1)        มากสุด เมื่อ

217. ตามรูป ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของเซลบน

และเซลล่าง คือ

เฉลย

แนวคิด

แอมแปร์

คิด loop บน

+  Vอ่านได้

3  =   0.1(2) + Vอ่านได้

Vอ่านได้ =   2.8      โวลต์

คิด   loop  ล่าง

+  Vอ่านได้

-1.2   =  0.1 (1 )  + Vอ่านได้

Vอ่านได้  =   -1.3    โวลต์

218. จากวงจรดังรูป  ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซล

เท่ากับ 20 โวลต์และความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด

x  และจุด  y  เท่ากับ 9 โวลต์จงหาความต้านทาน  R

ก.  45                   ข.  25

ค.  55                    ง.  42

เฉลยข้อ    ก.

แนวคิด

คิด loop  ทั้งวงจร

20 =

=   1.1   แอมแปร์

คิด   ผ่านลวด 10

9  =

=  0.9   แอมแปร์

=  1.1 - 0.9

=    0.2    แอมแปร์

คิด     ผ่านลวด   R

9 =  0.2    R

R =  45

219. ให้ a เป็นลวดตัวนำที่มีความต้านทานประมาณ 0

b เป็นลวดตัวนำที่มึความต้านทานประมาณ

4000 โอห์ม

c  เป็นฉนวนที่มีความต้านทานสูงมากประมาณ

โอห์ม

จะต้องเอาอะไรต่อระหว่างจุด  AB ของวงจรในรูป

จึงจะอ่านค่าความต่างศักย์จากโวลต์มิเตอร์ที่กินกระแสเพียงเล็กน้อยของวงจรดังรูปได้ค่าน้อยที่สุด

ก.  ไม่ต่อ                          ข.  ต่อ a                           ค.  ต่อ b                         ง.  ต่อ c

เฉลยข้อ.

แนวคิด                ต้องการให้    V     อ่านค่าน้อยที่สุด  (  ศูนย์ )

+ Vอ่านได้

+ Vอ่านได้

=  Vอ่านได้                    …………(1)

V   อ่านได้ น้อยที่สุด เมื่อ  มีค่ามาก (   E , r คงที่ )

มากสุด เมื่อโยงด้วยลวดตัวนำ R = 0 โอห์ม คือลวด a

………..(2)

แทนค่า (2) ใน (1) จะได้

Vอ่านได้  =  ศูนย์    ( เมื่อใช้ลวด a, ซึ่ง R = 0 )

220. ในวงจรที่กำหนดให้ แอมมิเตอร์มีความต้านทานต่ำ

มากและโวลต์มิเตอร์มีความต้านทานสูง ปรากฏว่า

แอมมิเตอร์อ่านได้ 8 แอมแปร์ ดังนั้นโวลต์มิเตอร์

จะอ่านได้เท่าใด

ก.  40 โวลต์                     ข.  80 โวลต์

ค.  120 โวลต์                   ง.  240 โวลต์

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด

ตอนแรกถอด   V     ออกก่อน

หา  แยกไหล

รวม Rรวม =  บน Rบน = ล่าง Rล่าง

= บน (40) = ล่าง(120)

บน =  6   แอมแปร์

ล่าง  =  2   แอมแปร์

คิด loop ซ้ายมือผ่าน     V

+  Vอ่านได้

0     =  6(20) + (-2 x 40) + Vอ่านได้

Vอ่านได้     =  -40    โวลต์

221. เซลไฟฟ้าขนาด 30 โวลต์ ความต้านทานภายในน้อยมาก

ต่ออยู่กับตัวต้านทาน 4  ตัว ดังรูป ความต่างศักย์ระหว่าง

จุด X และ Y มีค่าเท่าใด

เฉลย

แนวคิด

(2 + 4)  // (4 + 6)

ได้   Rรวม  =      =

=        แอมแปร์

ต่อขนาน  (2 + 4) =   ( 4 + 6) = รวม Rรวม =

= 5,    =   3     แอมแปร์

คิด loop ซ้าย        +  Vอ่านได้

0 =  5(2) + (-3 x 4) + Vอ่านได้

Vอ่านได้=  2  โวลต์

222.แบตเตอรี่หนึ่งเมื่อนำไปต่อในวงจรไฟฟ้า พบว่าถ้ามีกระแสไหลผ่านแบตเตอรี่ 5.0 แอมแปร์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ เท่ากับ 50 โวลต์ แต่ถ้ามีกระแสผ่านแบตเตอรี่ 1.8 แอมแปร์ จะมีความต่าง ศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่เท่ากับ 56.4 โวลตแบตเตอรี่นี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเท่าไร

ก.  65 โวลต์, 2 โอห์ม                       ข.  60 โวลต์, 1 โอห์ม

ค.  60 โวลต์, 2 โอห์ม                       ง.  58 โวลต์, 0, 4 โอห์ม

เฉลยข้อ ค.

แนวคิด              + Vอ่านได้

E =  5 r + 50      ………..(1)

E =  1.8 r 56.4    ………..(2)

จาก (1) และ (2) จะได้

E =  60       โวลต์

223.จงหาค่าแรงดันไฟฟ้า ต่อคร่อม จุด AB และกระแส

ที่ไหลผ่านจุด CD

- 2 V,  1 A

- 0 V,  0 A

- 2 V,  1.5 A

- 2 V,  0 A

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด

หา    ใน  loop  ซ้าย

แอมแปร์

แยกไหลผ่าน  3  , รวม x Rรวม

= 2 x 2

แอมแปร์

หา    ใน loop ขวา

กระแสไหลผ่าน  CD  เป็นศูนย์  (  ช่วงบน ที่  A, B ไม่ครบวงจร )

คิด loop กลาง        + Vอ่านได้

( ตามเข็ม  บวก )        0 =  1 x 2 +

=  2   โวลต์

224.จากรูปวงจรไฟฟ้านี้ จงคำนวณหาความต่างศักย์ระหว่าง  xy  ( เป็นโวลต์ )

เฉลย

แนวคิด             เดิมยังไม่ใส่โวลต์มิเตอร์

=  0.5               แอมแปร์

ใส่โวลต์มิเตอร์ วัดระหว่าง  xy  ( คิด loop ของ   บน )

+

2- 5 + 40 + 3  =  0.5 ( 1 + 30 + 10 + 1 ) +

=  19      โวลต์

=  -19     โวลต์

225.ถ้านำโวลต์มิเตอร์ที่ความต้านทานภายใน 1 K   มาวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่ายไฟฉายก้อนหนึ่งอ่านได้ 1.5 โวลต์ เมื่อนำความต้านทาน 10    มาต่อคร่อมถ่ายไฟฉายก้อนนั้นแล้วใช้มิเตอร์ตัวเดิมวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า อ่านค่าได้ 1.485 โวลต์ อยากทราบว่าถ่านไฟฉายก้อนนั้นมีความต้านทานภายในเท่าไร

เฉลย

แนวคิด                  1000   ถือได้ว่า  R  สูง เมื่อเทียบกับตัวต้านทานตัวอื่นในข้อนี้

จากตอนแรก                E  =  1.5    โวลต์

1,485 =

=  0.1485  แอมแปร์

1.5 =  1.485 + 0.185 ( r )

r  =  0.1

226.จากรูปเป็นส่วนหนึ่งของวงจร สำหรับใช้ตอบคำถามข้อ 226 - 227

จงหา

- 32  โวลต์

- 36  โวลต์

- 42  โวลต์

- 46  โวลต์

เฉลยข้อ ค.

แนวคิด                คิดระหว่าง  CD  ( ต่อขนาน )

x 12   =   3 x 4

=   1   แอมแปร์

รวม  ในวงจรนี้   =  3 + 1  =  4  แอมแปร์

คิด  Voltmeter  คร่อม  AB      + Vอ่านได้

-10  =  4(2) + ( 3 x 4 ) + (4 x 2 ) + (4 x 1) +

=  42   โวลต์

227.ถ้า   =  0  จงหา

- 22 โวลต์

- 32 โวลต์

- 36 โวลต์

- 40 โวลต์

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด                            คิด  Voltmeter คร่อมระหว่าง  B

+ Vอ่านได้

-  10 =  4 x 2 x 4 x 1 +

-  22 =

=   -

=   22   โวลต์

228.  จากรูป จงหาค่า     และ    ตามลำดับ

- 36 โวลต์,  44 โวลต์

- 34 โวลต์,  42 โวลต์

- 36 โวลต์,  42 โวลต์

- 38 โวลต์,  44 โวลต์

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด                   คิด loop ซ้าย

=  3 x 4 + 5 x 6

=  42  โวลต์

คิด loop ขวา

=  2 x 2 + 5 x 6  โวลต์

=   34   โวลต์

229.จากรูปวงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่เกิดในลวดความต้านทาน  2   เท่ากับกี่วัตต์

- 1.5

- 2.7

- 3.2

- 6.4

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด

loop x              5 =  X( 2 + 1 )+(x+y)2      ……….(1)

loop y              3 =  y(1) + (x + y)2           ………(2)

จะได้         x  =          แอมแปร์

y  =          แอมแปร์

คิดกระแส   (x + y)  ผ่านลวด  2

P   =

=

=   3.2  วัตต์

230. จากข้อ 229 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B

เท่ากับกี่โวลต์

ก.  2.7                                         ข.  3.4

ค.  5.6                                          ง.  4.6

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด                  คิด loop ผ่านโวต์มิเตอร์

+ Vอ่านได้

5 =   = Vอ่านได้

Vอ่านได้ =  3.4    โวลต์

231.กำหนดกระแสไหลเข้าที่  a   =  3 ,  ไหลออกที่  b   =  1  จงหาความต่างศักย์

- 19  volt

- 11  volt

- 15  volt

- 19  volt

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด                             คิด  loop  ผ่าน  voltmeter

+ Vอ่านได้

- 6 +  9   =  3( 2 + 1 + 3 ) + 2( 1 + 1 ) + Vอ่านได้

3   =  22 +

=  - 19  โวลต์

=   19    โวลต์

232.     G   เป็นกัลวานอมิเตอร์ ความต้านทาน  12    ,  S  เป็นสวิทซ์เลื่อนไปมาได้ระหว่าง  a, b  และ c ถ้าความต่างศักย์ระหว่าง  AB = 12  โวลต์ จะมีกระผ่านวงกลมเท่าไร เมื่อสวิทซ์อยู่ที่  a, b และ  c

เฉลย

แนวคิด                  รูป ก.

R  =  4

12  =   x 4

=   3   แอมแปร์

เมื่อสวิทซ์อยู่ที่  a มีกระแสไหลผ่าน  3  แอแปร์

รูป ข.

R   =   3

=  4  แอมแปร์

เมื่อสวิทซ์อยู่ที่  b มีกระแสไหลผ่าน  4  แอแปร์

รูป ค.

=   7     แอมแปร์

เมื่อสวิทย์อยู่ที่  c  มีกระไหลผ่าน  7  แอมแปร

12.27    การหาประจุไฟฟ้าใน  Condenser

- ให้คิดว่า ไม่มี  condenser  ในวงจร ( เพาะกระแสไม่ไหลผ่าน Condenser  อยู่แล้ว) และหา   ตามปกติ

- หาความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด  ที่มี Condenser อยู่

สูตร

3.   หาประจุ ที่ Condenser  ได้จากสูตร

233.  ตามรูปจงหาประจุไฟฟ้าที่ Condenser  ซึ่งมีความจุ  3  x   ฟารัด

แอมแปร์

สูตร

=  0.2  x  9   =  1.8  โวลต์

สูตร

=  (4  x  ) 1.8   คูลอมบ์

=  7.2 x   คูลอมบ์

234.ลวดความต้านทาน 10   และ 15   ตามอนุกรมกัน,

Capacit 0.05   คร่อม  10   0.01    คร่อม

15   และ Capacit 1     คร่อมแบตเตอรี่ที่มีแรง

เคลื่อนไฟฟ้า 30 โวลต์ ความต้านทานภายใน  5

จงหาประจุที่ Capaciter  แต่ละตัวเก็บไว้ได้

เฉลย

แนวคิด                            หากระแสในวงจร

แอมแปร์

=   1     แอมแปร์

ความต่างศักย์ของเครื่อง  0.05      =    ความต่างศักย์ระหว่างจุด X และจุด Y

=

=   1 x 10    =    10   โวลต์

0.05    เก็บประจุ     =   0.05 x x 10   คูลอมบ์

=   0.5 x    คูลอมบ์

=   0.5    ไมโคร คูลอมบ์
                     ความต่างศักย์ของเครื่อง  0.01        =    ความต่างศักย์ระหว่างจุด X และจุด Z

=  1 x 15   =   15    โวลต์

0.01   เก็บประจุ       =  0.01 x  x 15  คูลอมบ์

=   0.15 x   ไมโครคูลอมบ์

ความต่างศักย์  เครื่อง  0.1     =  ความต่างศักระหว่างจุด  X  และจุด  Z

=  1 x 25  =  25      โวลต์

1    เก็บประจุ   =

=  1 x  x 25       ฟารัด

=   25 x             ฟารัด

=   25                  ไมโครฟารัด

235.ถ่านไฟฉาย มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายใน 2   ต่อเป็นวงจรด้วยต้านทาน 13   มี Capacitor ความจุ  15   ต่อคร่อมขนานกับลวดต้านทาน ให้หา

- กระแสในวงจร

- ความต่างศักย์ของ Capacitor

- ขนาดของประจุที่ Capacitor เก็บไว้

เฉลย

แนวคิด   ก.

=  0.1      แอมแปร์

=  0.1      แอมแปร์

กระแสในวงจร =  0.1      แอมแปร์

ข.                 ความต่างศักย์  Capacitor  =  ความต่างศักย์ระหว่าง  xy

=

=   0.1 x 13  =  1.3    volt

ค.             Capacitor  เก็บประจุไว้     =

=     15 x  x 1.3  คูลอมบ์

=      19.5 x       คูลอมบ์

=      19.5             ไมโครคูลอมบ์

236.จากรูปต่อไปนี้ ข้อความใดที่ท่านเห็นว่าผิด

- เก็บประจุได้มากที่สุด

- เก็บประจุได้มากที่สุด

- และ  เก็บประจุได้มากเท่ากัน

- เก็บประจุได้น้อยกว่า

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด                       Cรวม1,2   =

C  =

C   Q

เก็บประจุได้มากที่สุด

และ  เก็บประจุได้น้อย, และเก็บประจุได้เท่ากัน ,  อนุกรมกัน

237.ใช้แบตเตอรี่ 6 โวลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม ต่อเป็นวงจรกับความต้านทาน 6 โอห์ม และ 5 โอห์ม เพื่อให้ประจุแก่ตัวเก็บประจุไฟฟ้า  และ  ซึ่งต่อกับวงจรตามตำแหน่งดังภาพข้างล่างตัวเก็บประจุไฟฟ้าตัวใดจะเก็บประจุไฟฟ้าได้มากกว่ากัน และมากกว่ากันเท่าใด

เฉลย

แนวคิด                     หา    ในวงจร

=

=

=  0.5   แอมแปร์

=  0.5 x 5

=  2.5    โวลต์

หา     + Vอ่านได้

6    =   0.5 (1) +

=  5.5  โวลต์

หา Q ของ C1

=  0.02(5.5) = 0.110

หา Q ของ C2   Q  =  0.05(2.5) = 0.125

ที่   (   ของ   =  0.125 - 0.110  =  0.015

238.จงพิจารณาวงตจรตามรูป ในตอนเริ่มแรกเมื่อสวิทช์  S

อยู่ที่ตำแหน่ง 1 , ตัวเก็บประจุ    มีความต่างศักย์

ไฟฟ้าระหว่างขั้วอยู่ 5 โวลต์   และ     มีความ

ต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างชั้วอยู่ศูนย์โวลต์ อยากทราบว่า

เมื่อสวิทช์ S เปลี่ยนมาอยู่ที่ตำแหน่ง 2 แล้วความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของ    จะมีค่าลดลงเหลือ เท่าไร

เมื่อ ,  และ  มีค่า 1 ฟารัด , 2 ฟารัด และ1  ฟารัดตามลำดับ

ก.  0.5  โวลต์                                      ข.  0.8  โวลต์

ค.  1.25  โวลต์                                    ง.  2.0  โวลต์

เฉลยข้อ ค.

แนวคิด          หา  Q   ตอนแรก

Q  =  CV

=  1 x 5

=   5     คูลอมบ์

ต่อขนาน จะแบ่ง  Q  จนได้  V  เท่ากัน

จะได้  Q  1.25   คูลอมบ์

จะได้  Q  2.50   คูลอมบ์

Vตอนหลังที่    =      =  1.25   โวลต์

239.จ่ายกระแสไฟฟ้า 2 แอมแปร์ให้กับตัวเก็บประจุ 2 ฟารัดตามรูป a เป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นจึงตัดแหล่งจ่ากระแสออกจากวงจร แล้วจึงต่อตัวเก็บประจุ 4 ฟารัดเข้ากับตัวเก็บประจุนั้นดังวงจร ตามรูป b จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคร่อมระหว่างชั้วของตัวเก็บประจุตามรูป b ว่ามีค่าเท่าไร

เฉลย

แนวคิด            รูป a

=  2 x 15

=  30          คูลอมบ์

เมื่อ  C  ต่อขนาน, จะแบ่งประจุไปจน  V  เท่ากัน

,  จะได้

Vที่(2F)  =   =  5       โวลต์

240.ถ้าทำการป้อนกระแสคงที่ขนาด 25 mA ให้แก่ตัวเก็บประจุตัวหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที มีผลทำให้เกิดความต่างศักย์ต่อคร่อม ขั้วทั้งสองของตัวเก็บประจุนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น 50 V ถามว่า ตัวเก็บประจุนั้นมีค่าความจุไฟฟ้าเท่าใด

ก.  12.5  F                          ข.  5000                         ค.  50                 ง.  250  F

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด

คูลอมบ์

F

F

=  5000

12.28  แอมมิเตอร์

ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้า เป็นแอมแปร์ โดยปกติเป็นเครื่องมือที่มีความต้านทานต่ำมาก ดัดเเปลงมาจากกัลวานอมิเตอร์เวลาใช้ในวงจร ต้องต่อแบบอนุกรมกับวงจรไฟฟ้า

ถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นเราต้องดัดแปลงแอมมิเตอร์ โดยใช้ชันต์ (Shunt) มาต่อขนานกับขดลวดของเเอมมิเตอร์ เพื่อแบ่งกระแสให้ไหลผ่านไปทางชันต์เสียบ้างเพราะถ้ามีกระแสผ่านลวดมากเกินไป จะร้อนและไหม้ได้

ชันต์ (Shunt) คือ " ความต้านทานที่นำมาต่อขนานกับขดลวดเเอมมิเตอร์เพื่อแบ่งกระแส ทำให้แอมมิเตอร์  สามารถวัดกระแสได้มากขื้น"

สรุปการใช้แอมมิเตอร์ (Ammeter)

-    ใช้วัดกระแสไฟฟ้า

- ต้องต่ออนุกรมในวงจร

- ต้องมีความต้านน้อยที่สุด จึงจะดี (เพาะจะไม่ทำให้ ราม ของวงจรเปลี่ยนแปลง)

12.29  การดัดแปลงแอมมิเตอร์ให้วัดกระแสได้มากขึ้น

นำ Shunt มาต่อขนานกับแอมมิเตอร์เครื่องเดิม

ให้   =  กระแสที่ผ่านแอมมิเตอร์แล้วทำให้เข็มเบนเต็มสเกล

=  กระแสที่แยกผ่านชันต์

=  กระแสที่ต้องการให้วัดให้ได้ผลทั้งหมด ( เข็มยังเบนเต็มสเกล )

S   =  ความต้านทานของ Shunt

G   =  ความต้านทานของแอมมิเตอร์

จุด  A  และ  B  เป็นจุดที่ต่อของ  Shunt

เป็นกระแสทั้งหมด เมื่อไหลไปถึงจุด  A  สมมติให้แยกไหลผ่านชันต์ เสีย    และที่เหลือผ่านกัลวานมิเตอร์

หา  R  รวม

ระหว่างจุด  2  จุด ความต่างศักย์ย่อมคงที่

Vบน  =   Vรวม

หมายเหตุ

หลังจากที่ต่อ Shunt ลงไปแล้ว จะอ่านกระแสได้มากขึ้นตามต้องการ โดยสเกลเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เดิมวัด  กระแส  5    แอมแปร์ เข็มเบนเต็มสเกล สมมติเต็มสเกล 10 ขีด เเสดง 2 ขีดเท่ากับ 1 แอมแปร์ ถ้าต่อ Shunt แล้ววัดได้ถึง 100 แอมแปร์ เราก็เปลี่ยนสเกลเอาเองโดยคิดว่า 10 วัดได้ 100 แอมแปร์ ดังนั้น 1 ขีด แสดงว่ามีกระแส 10 แอแปร์

12.30  โวลต์มิเตอร์

เป็นกัลวานอมิเตอร์ ซึ่งแบ่งขีดหน้าปัดให้อ่านค่าความต่างศักย์ได้เป็นโวลต์ ค่าความต่างศักย์บนหน้าปัดได้มาจากผลคูณ ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านกัลวานอมิเตอร์กับความต้านทานของกัลวานอมิเตอร์นั้น

เช่น กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 100 โอห์ม เมื่อผ่านกระแส 0.1 แอมแปร์ เข้าไป สมมติเข็มชองมันเบนไปชี้อยู่บนขีดหนึ่งของหน้าปัด ขณะนั้นระหว่างขั้วทั้งสองของกัลวานอมิเตอร์มีความต่างศักย์ 1.0 x 100 = 10  โวลต์ เราก็ทำ เครื่องหมายว่าที่เข็มชี้ตำแหน่งนี้คือ ค่าความต่างศักย์ 10 โวลต์ แล้วก็ผ่านกระแสค่าต่าง ๆ ไปผ่านกัลวานอ-มิเตอร์เรื่อย ๆ แต่ละครั้งก็จะได้ความต่างศักย์ค่าต่าง ๆ กัน ทำจนได้เต็มสเกลเราก็จะได้กัลวานอมิเตอร์ที่ใช้วัดความต่าง-ศักย์ ซึ่งเรียกว่า โวลต์มิเตอร์

โวลต์มิเตอร์ที่ดีต้องมีความต้านทานมาก

สรุปการใช้โวลต์มิเตอร์ ( Voltmeter )

- ใช้วัดความต่างศักย์ ( ระหว่าง 2 จุด )ในวงจร

- ต้องต่อขนาน ( ระหว่าง 2 จุดนั้น )

- ต้องมีความต้านมากที่สุดจึงจะดี ( เพราะจะไม่ทำให้ Rรวมของ

วงจร   เปลี่ยนแปลง )

12.31  การทำให้โวลต์มิเตอร์อ่านความต่างศักย์ได้มากขึ้น

ทำได้โดยเอาความต้านทานต่ออนุกรมเข้ากับความต้านทานของกัลวานอมิเตอร์นั้น แม้ว่าจะเพิ่มความต้านทานแล้วก็ตาม ในการที่เข็มจะเบนไปชี้เต็มสเกลนั้นจะต้องใช้กระแสเท่าเดิม

Vเดิม                                    ……..( 1 )

Vใหม่                           ……..( 2 )

G = ความต้านทานของโวลต์มิเตอร์              = กระแสเดิมที่ผ่านกัลวานอมิเตอร์

X  = ความต้านทานที่เอามาต่ออนุกรม   Vใหม่ = ความต่างศักย์ใหม่ที่อ่านได้มากกว่าเก่า

หมายเหตุ

โอห์มมิเตอร์  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าสำเร็จรูป

มัลติมิเตอร์  เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดทั้งความต่างศักย์ไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, และความต้านทานได้ในเครื่องเดียวกัน โดยมีสวิทซ์สำหรับเปิดปิดวงจรของเครื่องมือทั้งสามอยู่ในตัว ต้องการใช้เครื่องมือชนิดไหนก็เลือกเอาเองได้

| ทดสอบความเข้าใจ |
| --- |
| ปัญหา | คำตอบ |
| แอมมิเตอร์ใช้วัดอะไรในวงจรไฟฟ้า 2. การใช้แอมมิเตอร์ ต้องต่ออย่างไรในวงจนไฟฟ้า( แสดงภาพประกอบด้วย ) | 1. วัดกระแสไฟฟ้า 2. อนุกรมกับวงจร |
| 3. แอมมิเตอร์ที่ดีควรมีความต้านทานอย่างไร ( มากหรือน้อย ) | 3. น้อย |
| 4. Voltmeter ใช้วัดอะไรในวงจรไฟฟ้า | 4. ความต่างศักย์ |
| 5. การใช้ Voltmeter ต้องต่ออย่างไร ในวงจร ( แสดงภาพประกอบด้วย ) | 5. ขนานกับวงจร |
| 6. Voltmeter ที่ดี ควรมีความต้านทานอย่างไร ( มากหรือน้อย ) | 6. มาก |
| เครื่องวัดไฟฟ้าซึ่งมีทั้งแอมมิเตอร์ และ Voltmeter ในชุดเดียวกัน เรียกว่าอย่างไร | 7. กัลวานอมิเตอร์ , ต้องปิดปุ่มให้ถูกต้องว่าจะวัดสิ่งใด |

| ถ้าต้องการทำให้แอมมิเตอร์วัดใยได้มากขึ้น จะต้องทำอย่างไร มีสูตรอย่างไร | 8. ต้องต่อ Shunt ( S ) |
| --- | --- |
| ถ้าต้องการทำให้ Voltmeter วัดได้มากขึ้น จะต้องทำอย่างไร | 9. ต้องต่อความต้านทาน ( X ) อย่างอนุกรม กับ Voltmeter |
| ค่า ในสูตรเหล่านี้คืออะไร ค่านี้เปลี่ยนให้ มากขึ้นได้หรือไม่ | 10. กระแสที่ผ่านกัลวานอมิเตอร์ ( ทั้งงแอมมเตอร์ และ โวลต์มิเตอร์ ) จะมากขึ้นไม่ได้ |
| เราจะดัดแปลงมิลลิแอมมิเตอร์เป็นโวลต์มิเตอร์ ได้หรือไม่โดยใช้สูตรใด | ได้ โดยใช้สูตร Vใหม่ = |

การทดลองหา R ของลวดต้านทาน

- ถ้าแอมมิเตอร์ดี G << R

ควรต่อวงจรภาพซ้ายเท่านั้น (โวลต์มิเตอร์ดีหรือไม่ดีไม่มีความหมาย)

Voltmeter ดี คือ ความต้านทานมาก

Voltmeter ไม่ดี คือ ความต้านทานน้อย

V  ไม่ดี, ไม่เป็นไร  ไม่ได้คิด  ที่ผ่าน

( ขอเพียงอ่านค่า V ได้ )

V    =    I (R + G)

ซึ่ง R + G  =  R

( ถ้า G มีค่าน้อยมาก )

- ถ้าแอมมิเตอร์ ไม่ดี

G  มีค่ามาก เมื่อเทียบกับ R (ที่จะวัด)

จะวัดคร่อมทั้ง R + G ไม่ได้

(  ความต้านทานที่ได้ ไม่ไช่ ความต้านของลวดที่ต้องการ )

***  เมื่อแอมมิเตอร์ไม่ดี

(  ความต้านทานไม่ต่ำพอ ), จะตัดใช้โวลต์มิเตอร์ดีเท่านั้น

เพื่อจะได้ไม่แบ่งกระแส ( ความต้านทานมาก ๆ )

'   ถือว่า  ผ่านบน  ตลอด, ( เกือบจะไม่แยกผ่านว่างเลย )

'   ที่แอมมิเตอร์ '  ที่ผ่านลวด

V  =  ' R

241.

ในการวัดกระแส และความต่างศักย์ในวงจร ที่มีความต้านทาน 10  และ 104 , การจัดเครื่องวัดแบบใดจึงจะได้              ผลการวัดผิดพลาดน้อยที่สุด, ระดับขนาดของความต้านทานของแอมมิเตอร์ และ โวลต์มิเตอร์เป็น 1  และ 104  ตามลำดับ

1.  รูป ก และ ค                                                   2.  รูป ก และ ง

3.  รูป ข และ ค                                                   4.  รูป ข และ ง

สรุป  ต้องเลือกรูป ก และ ง

* วิจารณ์ โจทย์ข้อนี้ เป็นการทดลอง เพื่อวัด และ ที่ลวด R ในการทดลอง ในแบบเรียน ทำให้หา R ได้ ( ตามสูตร ) การวัดความต้านทาน R ในการทดลองนี้ ถือว่าเป็นแอมมิเตอร์ที่ดี ( เที่ยงตรง ) คือ , โวลต์มิเตอร์ ดี คือ มีความต้านทาน มากที่สุด ( เมื่อเทียบกับลวด ), จะต่ออย่างไร ก็จะได้ผลการทดลองเท่ากันหมด

- แต่ถ้าแอมมิเตอร์ไม่ดี, มี R มาก ( เมื่อเทียบกับลวด ที่จะวัด )

โวลต์มิเตอร์ไม่ดี  มี R ไม่มากพอ ( เมื่อเทียบกับลวด ที่จะวัด ) เราอาจจัดเครื่องมือได้ 2  วิธี

วิธีที่ 1  ถ้าแอมมิเตอร์ดี

ควรเอา A ไว้ข้างหน้า เพราะทราบ  จริงที่ผ่านลวด R

โวลต์มิเตอร์  ไม่ดี ไม่เป็นไร เพราะอัตราส่วน  จะไม่เปลี่ยน

=  R + G

R ( G ใกล้ศูนย์ถ้าเป็นแอมมิเตอร์ที่ดี )

ต้องเลือกรูป (ง)

วิธีที่ 2 ถ้าแอมมิเตอร์ ไม่ดี

จะเอาแอมมิเตอร์ไว้ด้านในติดกับลวดไม่ได้ ( เพราะจะได้ความต้านทานรวม ผิดมาก ) ต้องเอา A  ไว้ด้านนอก

แต่ต้องใช้ V ที่ดี R' มีค่ามากกว่าลวด มากมายจึงจะไม่กินกระแส (  แยกผ่านโวลต์มิเตอร์น้อยมากจนถือได้ว่า      )

จึงอ่านกระแสได้จากแอมมิเตอร์

ต่อขนาน

R' + R = R'

R'  (( R และเป็นโวลต์ที่ดี  เลือกรูป ก.

242.การนำแกลแวนอมิเตอร์ ( Galvanometer ) มาดัดแปลงให้เป็นโวลต์มิเตอร์อาศัยหลักการอย่างไร

นำความต้านทาน X โอห์ม ไปต่ออนุกรมกับเครื่องเดิม

สูตร    Vเดิม  =                  -----------*

Vใหม่  =          -----------*

เวลาใช้งาน ต้องเอาทั้งชุด ไปใช้แบบขนาน วัดระหว่าง 2 จุด ( ในฐานะเป็นโวลต์มิเตอร์ )

243.  บัลลาสต์ในวงจรหลอดเรืองแสง ( Fluorescent tube ) ทำงานด้วยหลักการอย่างไร

เฉลย

แนวคิด        ใช้หลักการเปลี่ยนแปลง flux แม่เหล็ก  เหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า  และ กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

244.ถ้าดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นโอห์มมิเตอร์ จะต้องปฏิบัติตามข้อใด

- นำความต้านทานต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์

- นำความต้านทานและเซลไฟฟ้าต่อขนานกับกัลวานอมิเตอร์

- นำเซลไฟฟ้ากับตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์

- นำความต้านทานต้านทานแบบปรับค่าได้และเซลไฟฟ้าต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์

- นำความต้านทานต้านทานแบบปรับค่าและตัวเก็บประจุต่อขนานกับวานอมิเตอร์

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                 โอห์มมิเตอร์ ต้องมี                 1.  ถ่านไฟฉายหรือเซลไฟฟ้า

2.  ความต้านที่ปรับค่าได้

( เพื่อ Adjust ในตอนแรก)

245.ถ้าต้องการใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสที่ผ่านตัวต้านทาน R (ดูรูปประกอบ) และใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์คร่อม R จะต้องต่อวงจรอย่างไร

ก.  ตัดเส้นลวดออกแล้วต่อแอมมิเตอร์และ

โวลต์มิเตอร์แทนโดยต่ออนุกรมกัน

ข. วัดความต่างศักย์โดยนำปลายทั้งสองของ

โวลต์มิเตอร์จับคร่อม R จากนั้นวัดกระแสโดยตัดเส้น

ลวดออกแล้วนำแอมมิเตอร์ต่อแทนแล้วจะต้อง

ดูขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้องด้วย

ค. นำแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ต่อขนานกับ R โดยจะต้องดูขั้วของแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง

ง.  ตัดเส้นลวดออกแล้วนำแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ที่ต่อขนานกันแล้วไปต่อแทน โดยขั้ว

มิเตอร์ทั้งสองจะต้องต่อให้ ถูกต้องกับขั้วแบตเตอรี่ของ

เฉลยข้อ ข.

246.จากวงจรในรูป ถ้าต้องการจะวัดกระแสที่ไหลผ่าน

ความต้านทาน R และวัดความต่างศักย์คร่อมความ

ต้านทาน R และวัดความต่างศักย์คร่อมความต้านทาน R

ให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แอมมิเตอร์และ

โวลต์มิเตอร์ที่ใช้ควรมีสมบัติอย่างไร

- ทั้งแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ต้องมีความต้านทานต่ำเมื่อกับ R

- แอมมิเตอร์จะต้องมีความต้านทานสูงและโวลต์มิเตอร์จะต้องมีความต้านทานต่ำเทียบกับ R

- แอมมิเตอร์ต้องมีความต้านทานต่ำและโวลต์มิเตอร์จะต้องมีความต้านทานสูงเมื่อเทียบกับ R

- ทั้งแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จะต้องมีความต้านทานเท่ากับ R

- ทั้งแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จะต้องมีความต้านทานสูงเมื่อเทียบกับ R

เฉลยข้อ ค.

แนวคิด      แอมมิเตอร์ที่ดี ต้องมีความต้านทานน้อย และโวลต์มิเตอร์ที่ดีต้องมีความต้าน  ทานมาก จึงจะทำให้ Rรวม    ของวงจรเปลี่ยนแปลงมาก

247.เมื่อนำโวลต์มิเตอร์อันหนึ่งมาวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด AB และ AC ในวงจรตามรูปค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้

ก.  VAB  เท่ากับ   VAC                          ข. VAB  น้อยกว่า VAC

ค.  VAB  มากกว่า VAC                     ง.  เพราะไม่ได้กำหนดค่าต่าง ๆจึงไม่อาจบอกได้

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                 A  ในรูปน่าเป็นแอมมิเตอร์ เพราะต่ออนุกรม ในวงจร

ถ้า A มีความต้านทาน VAB  <  VAC           ตอบข้อ (ข)

ถ้า A ไม่มีความต้านทาน VAB =  VAC        ตอบข้อ (ก)

248.ในการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์ เพื่อใช้แอมมิเตอร์และโวสลต์มิเตอร์จะต้องทำอย่างไร

- นำตัวต้านทานมาต่อขนานกับกัลวานอมิเตอร์

- นำตัวต้านทานมาต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์

- นำตัวต้านทานมาต่อขนานกับกัลวานอมิเตอร์ สำหรับแอมมิเตอร์และต่ออนุกรมสำหรับโวลต์มิเตอร์

- นำตัวต้านทานมาต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์ สำหรับแอมมิเตอร์และต่อขนานสำหรับโวลต์มิเตอร์

เฉลยข้อ ค.

แนวคิด            แอมมิเตอร์  ต้องต่อ Shunt ช่วย

โวลต์มิเตอร์  ต้องเพิ่ม R อย่างอนุกรม เพื่อดัดแปลงให้วัดได้มากขึ้น

249.การดัดแปลงมิลิแอมมิเตอร์ เป็น โวลต์มิเตอร์ จะต้องนำความต้านทานมาต่อแบบใด

ก.  ใช้ชันต์มีความต้านทานน้อย                      ข.  ต่ออนุกรมมีความต้านมาก

ค. ใช้ชันต์มีความต้านทานมาก                       ค. ต่ออนุกรมมีความต้านน้อย

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด                        การดัดแปลง เป็นโวลต์มิเตอร์

ต้องใช้ R ที่มีความต้านทานสูง มาต่ออนุกรมกับโวลต์มิเตอร์เดิม

250.  วงจรต่อไปนี้ประกอบด้วยแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์

จงตรวจดูว่า ต่อผิดที่ใด ตอบให้ชัดเจน

เฉลย

แนวคิด     โวลต์มิเตอร์ ต่อผิด เพราะเอาปลาย -, มาใกล้ขั้ว (+) ของเซล

แอมมิเตอร์ ต่อผิด เพราะเอาปลาย -, มาใกล้ขั้ว (+) ของเซล

251.กำหนดตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า 1 อัน แอมมิเตอร์ 1 ตัว โวลต์มิเตอร์ 1 ตัว ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนและสายไฟพร้อมปากคีบ

- เขียนรูปวงจรไฟฟ้าสำหรับทำการทดลองเพื่อคำนวณหาค่าความต้านนี้

- ถ้าอ่านค่าจากโวลต์มิเตอร์เเละแอมมิเตอร์ตามข้อ

- เป็น 1.2 โวลต์ และ 0.2 A ตามลำดับ ความต้านทานนี้มีค่าเท่าใด

V  =   IR

1.2  =   0.2  R

R  =   6

252.  ข้อความในชุดนี้ ข้อใดถูก

- การใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าต้องนำไปต่อขนานกับวงจร

- โอห์มมิเตอร์ต้องมีเซลไฟฟ้าอยู่ในเครื่องด้วย

- โอห์มมิเตอร์จะมีสเกลศูนย์อยู่ด้านขวาสุด

- การทำให้โวลต์มิเตอร์วัดค่าได้สูงขึ้น ต้องทำให้เครื่องมีความต้านทานมากขึ้น

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ก.  ข้อ 2, 3, 4                                                 ข.  ข้อ 1, 2, 4

ค.  ข้อ 1, 2, 3                                                 ง.  ถูกทั้ง 4 ข้อ

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด             ข้อ 2 และ 3 ถูกต้องตามภาพในบทเรียนหน้า 30

ข้อ (4)     Vเดิม     (G)  …….

Vใหม่   (G + X)  …….

ถ้าเพิ่ม X  ให้มากขึ้นจะทำให้ Vใหม่ วัดได้มากขึ้น

253.  ถ้าต้องการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นแอมมิเตอร์

- ต้องนำความต้านทานภายนอกไปต่อแบบขนานเพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้า

- ต้องนำความต้านทานภายนอกไปต่อแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มความต้านทาน

- ความต้านทานภายนอกที่นำมาต่อต้องมีค่าน้อย เมื่อเทียบกับความต้านของกัลวานอมิเตอร์

- ความต้านทานภายนอกที่นำมาต่อต้องมีค่ามาก เมื่อเทียบกับความต้านของกัลวานอมิเตอร์

คำตอบที่ถูกต้อง คือ

ก.  ข้อ 1 และ 4                                                   ข.  ข้อ 1 และ 3

ค.  ข้อ 2 และ 3                                                   ง.  ข้อ 1 และ 2

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด               การดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์ เป็นแอมมิเตอร์เราใช้ Shunt ซึ่ง

-  ต้องนำไปต่อขนานกับเครื่องเดิม

-  ต้องมีความต้านทานน้อย ๆ

254.โวลต์มิเตอร์เครื่องหนึ่งอ่านเต็มสเกล 10 โวลต์ และมีความต้านทาน R จงหาค่าความต้านทานที่ต้องใช้ต่อกับโวลต์มิเตอร์นี้เพื่อเปลี่ยนหน้าปัทม์ให้อ่านเต็มสเกล 100 โวลต์

ก.  R / 10                   ข.  9  R                    ค.  R / 4                      ง.  10  R

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด                             Vเดิม   =   . G

10   =   (R)                          ………(1)

100  =   (R + X)                    ………(2)

x   =  9R

255 . แอมิเตอร์เครื่องหนึ่งวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 50  มิลิแอมแปร์  ถ้าต้องการทำให้วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 100 มิลลิแอมแปร์  จะต้องดัดแปลงแอมมิเตอร์นี้อย่างไร

- ต่อตัวต้านทานอนุกรมกับแอมมิเตอร์

- ต่อตัวต้านทานอนุกรมกับวงจรที่วัดจะกระแสไฟฟ้า

- ต่อตัวต้านทานค่าน้อยกว่าความต้านทานของแอมมิเตอร์ขนานกับแอมมิเตอร์

- ต่อชันมีค่าเท่ากับความต้านทานของแอมมิเตอร์นั้น

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                           =

50 10-3   =

S     =   G

256. การดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์เป็นโวลต์มิเตอร์อาจทำได้โดย

- ต่อความต้านทานอนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์

- ต่อเซลล์ไฟฟ้าและความต้านทานที่ปรับค่าได้แบบอนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์

- ต่อเซลล์ความต้านทานขนานกับกัลวานอมิเตอร์

- ต่อเซลล์ไฟฟ้าและความต้านทานที่ปรับค่าได้แบบขนานกับกัลวานอมิเตอร์

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด    การดัดแปลงเป็นโวลต์มิเตอร์  ใช้ความต้านทานค่าสูง ๆ ต่ออนุกรมกับเครื่องเดิม

Vเดิม  =  Ig . G

Vใหม่  =  Ig(G+X)

257. การต่อวงจรตามรูป  ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์

และขั้วบวกของแอมมิเตอร์   คือข้อใด

- D &C

- A & D

- B & C

- A & C

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด     ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ ต้องเป็น A เพราะเครื่องมือวัดทุกชนิดจะเอาสาย

ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ ต้องเป็น C แดงหรือสาย + ต่อใกล้ขั้วบวกของเซลไฟฟ้า

258.                                                                     X  เป็นมิลลิแอมมิเตอร์ได้เต็มที่ 1 มิลลิแอมแปร์

ภายในประกอบด้วยขดลวดความต้านทาน 50

โอห์ม ถ้าตัวต้านทาน R มีขนาด 0.05 โอห์ม

ระบบมิเตอร์นี้ใช้เป็นอะไรได้

ก.  แอมมิเตอร์วัดได้เต็มที่ 1 แอมแปร์          ข.  โอห์มมิเตอร์วัดได้เต็มที่ 1 โอห์ม

ค.  โวลต์มิเตอร์วัดได้เต็มที่ 1 โวลต์             ง.  เป็นทั้งแอมมิเตอร์เเละโวลต์มิเตอร์

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด               คิดธรรมดา ต่อขนาน (V เท่ากัน)

รวมRรวม     =

รวม

รวม        1   แอมแปร์

259.  กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 1000 โอห์ม กระแสไฟฟ้าสูงสุดของกัลวานอมิเตอร์ มีค่า 50 ไมโครแอมแปร์ ถ้าต้องการนำกัลวานอมิเตอร์นี้มาสร้างเป็นแอมมิเตอร์เพื่อให้วัดกระแส ได้สูงสุด 100 มิลลิแอมแปร์ จะต้องใช้ชันต์ที่มีความต้านทานกี่โอห์ม

ก.  8                            ข.  0.5                           ค.  5                       ง.10

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด

50+0.05S  =    100S

50  =   100S + 0.05S

S   =  0.5

260.จากข้อ 259 ถ้าต้องการนำแกนแวนอมิเตอร์นี้ มาสร้างเป็นโวลต์มิเตอร์ให้วัดความต่างศักย์ได้สูงสุด 10 โวลต์ ความต้านทานที่นำมาต่ออนุกรมกับแกลแวนอมิเตอร์มีค่ากี่โอห์ม

ก.  299,000                    ข.  99,000                  ค.  29,900           ง.  199,000

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                        Vใหม่   =

10    =    50 x 10-6 (1000 + X )

X    =   199,000

261.การวัดความต่างศักย์ และกระแสที่ผ่านตัวต้านทาน 2 วิธีดังรูป มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

- ได้ผลเหมือนกันทุกประการ

- แบบที่ 1 วัดกระแสได้ถูกต้อง ส่วนแบบที่ 2 วัดความต่างศักย์ได้ถูกต้อง

- แบบที่ 1 วัดความต่างศักย์ได้ถูกต้อง ส่วนแบบที่ 2 วัดกระแสได้ถูกต้อง

- แบบที่ 1 ค่าที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อนมากกว่าแบบที่ 2

เฉลย.ข้อ ก

แนวคิด               ถ้า A ดี, มีความต้านทานน้อย

V ดี, มีความต้านทานมาก

ทั้งสองภาพ จะอ่านไม่ตรงกัน

(  A ที่ดี และ  V ที่ดี ย่อมไม่รบกวนระบบเดิม)

262.กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่ง ภายในประกอบด้วยขดลวดขนาด 27 โอห์ม ใช้วัดกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่ 0.1 แอมแปร์ต้องการดัดแปลงเป็นระบบมิเตอร์ที่วัดได้เต็มที่ 1.0 แอมแปร์ โดยใช้ชันต์ขนาด 3 โอห์ม 0.5 วัตต์ เมื่อนำระบบมิเตอร์นี้ไปวัดกระแสขนาด 1.0 แอมแปร์ จะพบว่า

- เข็มจะเบนไปเต็มสเกลแล้วตีกลับ

- กระแสผ่านเฉพาะตัวมิเตอร์ 0.1 แอมแปร์

- กระแสผ่านชันต์ 0.5 แอมแปร์คงที่

- ตัวมิเตอร์ใช้กับความต่างศักย์สูงสุด 2.7 โวลต์

- ถูกทั้งข้อ ก. และ ง.

เฉลยข้อ จ.

แนวคิด

จากรูป

+ 0.1 = 1

=  0.9  แอมแปร์

หา    ที่  Shunt  ทนได้

0.4   แอมแปร์

ลวด  Shunt  จะขาด

263.กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งเมื่อทำเป็นแอมมิเตอร์จะวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 500 มิลลิแอมแปร์ แต่ถ้าทำเป็นโวลต์มิเตอร์จะวัดความต่างศักย์ได้สูงสุด 1500 มิลลิโวลต์ จะดัดแปลงมิเตอร์นี้อย่างไรจึงจะนำไปวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 100 แอมแปร์

ก.  ต่อชันต์  197 โอห์ม                                                             ข.  ต่อชันต์ 0.02 โอห์ม

ค.  ต่อตัวต้านทาน 3 โอห์มอนุกรม                                             ง.  ต่อตัวต้านทาน 197 โอห์มอนุกรม

เฉลยข้อ ข.

แนวคิด                   หา

264.เมื่อต่อวงจรดังรูป ถ้าเวลาผ่านไปนาน ๆ อาจกล่าวได้ว่า

ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์

ก.  คงที่  เพราะทุกอย่างในวงจรเหมือนเดิม

ข.  เพิ่มขึ้นเพราะความต้านทาน (R) ลดลง

ค.  ลดลง  เพราะความต้านทาน (R) เพิ่มขึ้น

ง.  ลดลงเพราะความต้านทานภายใน ( r) เพิ่มขึ้น

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด            เซลเมื่อนาน ๆ r จะเพิ่มขึ้น ทำให้เซลล์นั้นใช้งานได้ไม่ดี

E เท่าเดิม, (เพราะ E เกิดจากปฏิกิริยาเคมี)

เฉลยข้อ (ง)   ใช้นาน ๆ v เพิ่มขึ้น

ลดลง

;  ทำให้ V ลดลง

265.  จากวงจรไฟฟ้าข้างล่าง มิเตอร์แต่ละตัวในวงจรควรเป็นชนิดใด และควรมีค่าสูงสุดของการวัดไม่ต่ำกว่าค่าใด    จึงจะไม่ทำให้มิเตอร์ชำรุดเสียหาย

Rรวม  =    2   ,

=  5    แอมแปร์

แยกไหลผ่าน  M1  =  2.5  แอมแปร์

M1     ควรเป็นแอมมิเตอร์, เพราะใช้งานเเบบอนุกรม

M2     ควรเป็นแอมมิเตอร์, เพราะใช้งานเเบบขนาน

Vที่     M2       =

=  2 x 5   =    10     โวลต์

266.กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งทนกระแสได้สูงสุดได้ไม่เกิน 10 mA และทนความต่างศักย์สูงสุดได้ไม่เกิน 1.0 โวลต์ถ้าจะดัดแปลงให้เป็นเครื่องวัดกระแสไม่เกิน 100 เท่าของกระแสที่เคยทนได้จะต้องดัดแปลงอย่างไร

- ใช้ตัวต้านทานขนาด 1.01 โอห์ม ต่อขนานกับแกลวานอมิเตอร์

- ใช้ตัวต้านทานขนาด 1.01 โอห์ม ต่ออนุกรมกับแกลวานอมิเตอร์

- ใช้ตัวต้านทานขนาด 9900 โอห์ม ต่อขนานกับแกลวานอมิเตอร์

- ใช้ตัวต้านทานขนาด 9900 โอห์ม ต่ออนุกรมกับแกลวานอมิเตอร์

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด                           จากตอนแรก

ดัดแปลงให้เป็น     A     วัดได้ กระแส  100   เท่า

267.เมื่อใช้แอมมิเตอร์ A วัดค่ากระแสในวงจรไฟฟ้าตามรูป a นั้นอ่านค่าของกระแสได้เท่ากับ 0.1 แอมแปร์ และต่อมาได้นำเอาแอมมิเตอร์ A ตัวเดียวกันนี้ไปวัดค่ากระแสที่ไหลอยู่ในวงจรตามรูป b ปรากฏว่าอ่านค่ากระแสได้เท่ากับ 0.2 แอมแปร์ ต้องการทราบค่าความต้านทาน R ในวงจรตามรูป b ว่ามีค่ากี่โอห์ม

ก.  50                            ข.  75                          ค.  100                           ง.  125

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด

20   =  0.1 (150 + G )

G  =  50

20  =   0.2 ( R + 50 )

R   =    50

268. แกลแวนอมิเตอร์ สามารถใช้เป็นแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ โดยS เป็นสวิทซ์ ข้อใดผิด

- เมื่อสวิทซ์อยู่ที่ B ซันต์จะรวมเป็นแอมมิเตอร์ R1 + R2

- เมื่อสวิทซ์อยู่ที่ A หรือ B เครื่องจะเป็นแอมมิเตอร์

- เมื่อสวิทซ์อยู่ที่ C หรือ D เครื่องจะเป็นโวลต์มิเตอร์

- เมื่อสวิทซ์อยู่ที่ C อ่านค่าได้มากกว่าเมื่อสวิทซ์อยู่ที่ D

- เมื่อสวิทซ์อยู่ที่ A อ่านค่าได้มากกว่าเมื่อสวิทซ์อยู่ที่ B

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                                                  เมื่อเป็น  Ammeter

- จะมี  shunt  เป็นลวดไปต่อขนาน

- shunt  น้อย จะวัด  ได้มาก

เมื่อเป็น  Voltmeter

- จะมีลวด R มาก ๆ ไปต่ออนุกรม

- R ยิ่งมาก, ยิ่งอ่านโวลต์มาก

ข้อ ง. ผิด เพราะสวิทซ์อยู่ที่ C, อ่านค่าได้น้อยกว่า

เมื่อสวิทซ์อยู่ที่ D

(  เมื่ออยู่ที่ C, จะมีความต้านทาน R มาต่ออนุกรมน้อยกว่า)

จากรูปต่อไปนี้ใช้ตอบข้อ 269 - 270

269. ถ้าต้องการให้มัลติมิเตอร์วัดกระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้าได้สูงสุดจะต้องหมุนสวิทซ์ S ไปที่จุดใดตามลำดับ

ก. A   กับ  D                    ข.   B กับ C                   ค.  D  กับ   A                      ง.  C  กับ   B

เฉลยข้อ ก.

แนวคิด         ต้องการวัดกระแสมาก  ใช้ Shunt    เมื่อ S น้อยจะวัด  ได้มาก

ต้องการวัดโวลต์มากขึ้น  เพิ่ม  ,

Vใหม่  =

ต้องจับที่ปลาย D จึงจะได้ X  มากที่สุด

270.ถ้าต้องการให้มัลติมิเตอร์ไปวัดความต้านทาน () ตัวหนึ่งจะต้องมีลำดับขั้นตอนอย่างไรในการวัด

- เอา  ต่อระหว่าง X กับ Y      4.  เอาปลาย X และ Y แตะกัน

- ปรับ                                      5.  อ่านค่า   บนหน้าปัดจากสเกลจากขวาไปซ้าย

- หมุนสวิทซ์ S มาที่จุด E               6.  อ่านค่า   บนหน้าปัดจากสเกลจากช้ายไปขวา

ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องในการวัด

ก.  4, 2, 1, 5                          ข.  3, 4, 2, 1, 6                    ค.  3, 2, 4, 1, 6                        ง.  3, 4, 2, 1, 5

เฉลยข้อ ง.

แนวคิด                   ค่าความต้านทานจะมี  R = 0  อยู่ขวามือ

ค่า R ที่มากขึ้น  อยู่ทางซ้ายมือ

จากวงจรมัลติมิเตอร์  ดังรูปใช้ตอบคำถาม  271 - 274

กำหนด กัลวานอมิเตอร์มีความต้านทาน () เท่ากับ 10 โอห์ม และกระแสผ่านได้สูงสุด 50  mA

271.ถ้าปิดสวิทซ์ไปที่  5A จงหา R1  กำหนด R2  =  80  ซันต์ คือ  R1 ความต้านทาน G คือ  (80 + 10)

เฉลย

แนวคิด