7.2.ไดโอดของสารกึ่งตัวนำ

ไดโอดของสารกึ่งตัวนำเป็นอุปกรณ์กรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์แบบ P และ  N  ต่อรวมกันดังรูปที่ 20 เราเรียกไดโอดชนิดนี้ว่า P-N  จังชั่นไดโอด

รูปที่ 19ประจุในสารกึ่งตัวนำแบบ PและN

รูปที่20  ประจุในไดโอดสารกึ่งตัวนำแบบ  P-N

สารกึ่งตัวนำแบบ P จะมีโฮลซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายประจุบวกเรียกว่า  Mobile  positively  charge hole  และมีประจุลบยึดแน่นในผลึกเรียก  immobile  positively charge   ส่วนสารกึ่งตัวนำแบบ  N  จะมีอิเล็กตรอนอิสสระเรียก  mobile  negatively  charge  และมีประจุบวกยึดแน่นอยู่ในนิวเคลียสเรียก   immobile    positively  charge   ดังแสดงในรูปที่  19

ไดโอดแบบ   P-N จังชั่น  ในรูปที่  20 เกิดจากการนำสารกึ่งตัวนำแบบ P  และ  แบบ  N  มาต่อร่วมกันทำให้เกิดชั้นของประจุขึ้น  โดยประจุอิสระลบจากสารกึ่งตัวนำแบบ  N  จะไปรวมกับโฮลในสารกึ่งตัวนำแบบ P  ทำให้เป็นกลางคงเหลือแต่ประจุที่ไม่เคลื่อนที่   โดยประจุบวกจะอยู่ที่สารกึ่งตัวนำแบบ  N  และประจุลบจะอยู่ที่สารกึ่งตัวนำแบบ  P  ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้น   มีลักษณะคล้ายตัวเก็บประจุ   สนามไฟฟ้านี้จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้โฮลในสารกึ่งตัวนำแบบ  P  และอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำแบบ  N เคลื่อนที่ข้ามรอยต่อ(จังชั่น)  ไปได้

ถ้านำไดโอดของสารกึ่งตัวนำแบบ  P-N  จังชั่นมาต่อกับแบตเตอรี่  โดยให้สารกึ่งตัวนำแบบ  P  ต่อกับขั้วบวกและแบบ  N  ต่อกับขั้วลบ   ดังรูปที่ 21(a)  จะทำให้รอยต่อ (จังชั่น)มีทั้งโฮลและอิเล็กตรอนวิ่งผ่านได้จึงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรได้เราเรียกการไปอัสตรง  แต่ถ้าให้สารกึ่งตัวนำแบบ P ต่อกับลบ  และแบบ  N  ต่อขั้วบวก  จะทำให้ทั้งโฮลและอิเล็กตรอนไม่สามารถวิ่งผ่านรอยต่อ  (จังชั่น) ได้ จึงไม่เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรเราเรียกการไบอัสกลับ

(a)การไบอัสตรง  (b) การไบอัสกลับ

รูปที่ 21 การไบอัสประจุในไดโอดแบบ P-N จังชั่น

เราใช้                          เป็นสัญลักษณ์แทนไดโอดของสารกึ่งตัวนำแบบ P-N จังชั่น ดังนั้นวงจรดังรูปที่ 21 เขียนใหม่ได้

รูปที่ 22  การใช้สัญลักษณ์ไดโอดในวงจรไฟฟ้า

เราสามารถใช้ไดโอดในการแปลงไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟตรงได้ดังรูปที่ 23

รูปที่ 23  การแปลงไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟตรง

จากวงจรดังรูปที่  23  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะให้ความต่างศักย์คร่อมความต้านทานเป็นบวกและลบ   เมื่อต่อไดโอดในวงจรไฟฟ้า  ไดโอดจะยอมให้กระแสผ่านเมื่อ ความต่างศักย์เป็นบวกเท่านั้น  จึงทำให้ปลายความต้านทานมีความต่างศักย์เป็นบวกด้วย   และเมื่อความต่างศักย์เป็นลบจะเกิดการไบอัสกลับ  ทำให้ไม่มีกระแสไหล   ความต่างศักย์คร่อมความต้านทานจึงเป็นศูนย์  จะได้กระแสผ่านความต้านทานเป็นกระแสครึ่งคลื่นเท่านั้น    เมื่อเราต่อตัวเก็บประจุเข้าไปในวงจรไฟฟ้าขณะที่ได้ไดโอดเกิดการไบอัสกลับ   ตัวประจุจะทำหน้าที่คายประจุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานในทิศเดิม   จึงยังผลทำให้เกิดกระแสผ่านความต้านทานตลอดเวลา    ดังกราฟเส้นประในรูปที่  23 การใช้ไดโอดในการแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง    เราเรียกการเรคติฟายเออร์ ( Rectier)  ซึ่งใช้มากในวงจรเพาเวอร์ซับพลาย

7.3.เซลล์สุริยะ  (SOLAR  CELLS)

เซลล์สุริยะใช้ไดโอดสารกึ่งตัวนำแบบ P-Nจังชั่นในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยมีหลักการทำงานดังรูปที่  24

รูปที่ 24  แสดงการทำงานของเซลล์สุริยะ

เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับสารกึ่งตัวนำแบบ P พลังงานของแสงจะเดินทางไปยังชั้นประจุ (Chargelayer)  เป็นผลทำให้อะตอมในชั้นประจุเกิดการอิออนไนซ์ทำให้เกิดประจุลบอิสระและโฮลขึ้นในประจุนี้   สนามไฟฟ้าของชั้นประจุจะทำให้ทั้งโฮลและอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่    โดยโฮลจะเคลื่อนไปยังสารกึ่งตัวนำแบบ  p ทำให้เกิดขั้วบวกขึ้น   และอิเล็กตรอนจะเคลื่อนไปยังสารกึ่งตัวนำแบบ  N  ทำให้เกิดขั้วลบขึ้นดังรูป  จึงเกิดความต่างศักย์ระหว่าง  Pและ  N

รูปที่ 25 รถไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะ

7.4.ทรานซิสเตอร์  (TRANSISTOR)

ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขยายสัญญาณไฟฟ้า     เช่น ขยายแรงดันไฟฟ้า  และกำลังไฟฟ้า   เป็นต้น   ทรานซิสเตอร์ที่นิยมใช้กันมีอยู่  2 ชนิดด้วยกันคือ  แบบ PNP   และแบบ   NPN  ดังรูปที่  26

(a) ลักษณะของทรานซิสเตอร์    (b)  สัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์

รูปที่  26  ลักษณะของทรานซิสเตอร์แบบ   PNP  และ  NPN

รูปที่  27    แสดงการทำงานของทรานซิกเตอร์แบบ   PNP โดยการต่อเข้ากับแบตเตอรี่  2ตัว  ซึ่งมีความต่างศักย์กับ  VE  และ  VC โดยVC มีค่ามากกว่า  VE

(  VC(  VE)

รูปที่  27   แสดงการไหลของกระแสผ่านทรานซิกเตอร์

ทรานซิสเตอร์แบบ  PNP สารกึ่งตัวนำแบบ P ด้านซ้ายมือเรียกว่า อิมิตเตอร์ จะมีโฮลจำนวนมาก สารกึ่งตัวนำแบบ N  ตรงกลางเรียกเบส    จะมีความหนาไม่มาก   และมีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนน้อย   ส่วนสารกึ่งตัวนำแบบ  P  ทางขวามือเรียกว่าคอลเล็กเตอร์   จะมีโฮลอยู่พอสมควร  เมื่อปลาย   P-N  ทางซ้ายมือต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า  VE  จะทำให้เกิดไบอัสตรงเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเท่ากับ  lE  และโฮลในสารกึ่งตัวนำ P  จะรวมกับอิเล็กตรอนอิสระในเบสทำให้เกิดกระแส  lB  จำนวนไม่มาก  (    อิเล็กตรอนในเบสมีน้อย)  จากกฎของเบสเคอร์ชอฟจะได้กระแส  lC=lE- IB     โดยทั่วไปกระแสในเบสจะมีค่าเพียง  2%  ของกระแส  lC   ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  lC มีค่าเกือบเท่ากับ  lE   เลย

จากวงจรทางขวามือ  เมื่อ  VC(  VE  และlC= lE     จะทำให้กำลังไฟฟ้าทางวงจรขวามือมีค่ามากขึ้นเรานำทรานซิสเตอร์มาใช้ประโยชน์ในวงจรภาคขยาย  (แอมปลิฟายเออร์)  เพื่อใช้ในการขยายสัญญาณต่างๆ  เช่นสัญญาณเสียง  เป็นต้น

รูปที่  28 การใช้ทรานซิสเตอร์ในการขยายสัญญาณความต่างศักย์ในลำโพง

บทสรุป

สรุปเนื้อหาบทที่  17

1.กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ

ความต่างศักย์    v =  vO sin 2( ft

กระแสไฟฟ้า     i   =      iO  sin 2 ( ft

กระแสเฉลี่ยและความต่างศักย์เฉลี่ย  iav  = v av = 0

irms    หรือ     I     =        =   o.707  i0

V rms  หรือ  V       =        =   o.707  v0

2.วงจรความต้านทาน

ความต่างศักย์      v  = v0Sin2(ft

กระแสไฟฟ้า          i   =  i0sin2(ft

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย  Pav  =   I2 R   =

ความต่างศักย์คร่อมความต้านทาน

V   =   IR

3.วงจรตัวประจุ

ความต่างศักย์       v  =   v0sin2(ft

กระแสไฟฟ้า          i   =    i0sin2(ft

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย    Pav   =   0

ความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุ         V      =       IXC

และ                XC   =

4. วงจรตัวเหนี่ยวนำ

I  เฟสตามหลัง  V  900

ความต่างศักย์           v     =       v0sin2(ft

กระแสไฟฟ้า             i       =        i0sin(2(ft -900)

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย        Pav   =         0

ความต่างศักย์คร่อมตัวเหนี่ยวนำ       V      =     IXL

XL      =   2(fL

5.วงจร RCL

จากรูป  (b) ความต้านทานรวม    Z   =

ทิศทาง                               tan  (   =      =

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย                      Pav    =   IV0  cos(

Power  factor                  cos  (     =

6.  กำทอนทางไฟฟ้า

กำทอนทางไฟฟ้าในวงจร  RCL  จะเกิดขึ้นเมื่อ  XL =XC จะได้  Z  =  R  และความถี่ขณะเกิดกำทอน       fO  =

ตัวอย่างโจทย์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ บทที่  17

1.  แอมมิเตอร์กระแสไฟสลับต่ออนุกรมกับหลอดไฟอ่านค่าได้ 0.25 แอมแปร์  และโวลต์มิเตอร์ไฟสลับต่อคร่อมหลอดไฟอ่านความความต่างศักย์  110  โวลต์

ก.จงหากระแสสูงสุด  (i0)  ที่ไหลผ่านหลอดไฟและความต่างศักย์มากสุด  (v0)  คร่อมหลอดไฟ

ข.จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่หลอดไฟ

วิธีทำ   เขียนรูปตามโจทย์

จาก         I  =            จะได้    i0          =  I

กระแสสูงสุด  i0   = ( 0.25  =  0.354  A

จาก       V  =                 จะได้   V0    = V

ความต่างศักย์สูงสุด   V0 = ( 110  =  155.56    V

จาก        Pav      =    IV

แทนค่า   Pav          =   0.25 ( 110   =  27.5   วัตต์                  ตอบ

2.จงหากกกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเตาปิ้งขนมปังขน  860  W / 120  Vต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ  120  โวลต์   ความต้านทานของเตาปิ้งขนมปังเป็นเท่าไร   ถ้าเตาถูกใช้อย่างปกติ   และจงหาปริมาณความร้อนที่เตาให้ออกมาใน   2  นาที

วิธีทำ       หากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเตาจาก                 P     =      IV

แทนค่า                         860    =     I (120)

I    =     7.17     A

หาความต้านทานจาก                     P       =

แทนค่า                                      860       =

R        =    16.74

หาปริมาณความร้อนจาก                 W       =     Pt

แทนค่า                                          W       =    860  x 2 x  60     =  103,200 J

=    1.03x102 KJ                                        ตอบ

3.กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน   30  โฮห์ม   มีค่าตามสมการ  i = 5sin240 t จงหากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวความต้านทาน

วิธีทำ       กระแสไหลผ่านความต้านทานจะมีสมการเป็น   i  =  i0   sin 2( ft

จากโจทย์   i  =  5 sin240 t   โดยการ เปรียบเทียบสมการทั้งสอง

จะได้        i0  =  5A        และ      f  = =

จาก        i    =       จะได้     I  =  A

หากำลังไฟฟ้าในตัวต้านทาน  จาก   P    = I2  R

แทนค่า     P   =  2(30)              =    375   Watt                                                ตอบ

4. จงหากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุ 3  ไมโครฟารัด ต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ  120 V/60 Hz และถ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับมีความต่างศักย์เป็น  120V/60,000 Hz    จงหากระแสที่เกิดขึ้น

วิธีทำ           ถ้าตัวเก็บประจุต่อกับความต่างศักย์  120 V/60 Hz

หาความต้านทานจาก         XC  =

แทนค่า                             XC  =        =   883.8

หากระแสไฟฟ้าจาก           I    =

แทนค่า                             I    =    =   0.136 A                                               ตอบ

ถ้าตัวเก็บประจุต่อกับความต่างศักย์        120  V/60,000 Hz

หาความต้านทานจาก      XC     =

แทนค่า                           XC     =   =0.884

หากระแสไฟฟ้าจาก           Z  =    =      =   136  A                                 ตอบ

5. ตัวเก็บประจุมีค่าความจุ    7   ไมโครฟารัดต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สลับ 120V/60Hz

- จงหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวเก็บประจุ

- จงหากระแสไฟฟ้าในวงจร

- จงหาประจุไฟฟ้ามากที่สุดที่ตัวเก็บประจุ

วิธีทำ   จากโจทย์  C = 710-6 F,    V =120,    f =60 Hz

- กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ตัวเก็บประจุมีค่าเป็นศูนย์ (ดูทฤษฎีวงจรตัวเก็บประจุ)

- หาความต้านทานตัวเก็บประจุจาก XC =

แทนค่า        XC  = 378.79

หากระแสไฟฟ้าจาก      I  =  == 0.317 A

- หาความต่างศักย์สูงสุด v0   จาก V  =

แทนค่า                   v0   =    V

หาประจุไฟฟ้าสูงสุดจาก q    =   Cv0

แทนค่า   q      =   710-6169.68

=    1.1910-3C                                                    ตอบ

6. จงหาความต้านทานของตัวเหนี่ยวนำที่มีความเหนี่ยวนำ 3 มิลลิเฮนรี่ เมื่อความถี่ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับเป็น

(a) 60 เฮิรตซ์                            (b) 6105 เฮิรตซ์

วิธีทำ      (a)    จากโจทย์      L =310-3 H, f =60 Hz

จาก                     XL = 2fL

แทนค่า               XL  = 2  60 310-3

=  1.13                                                    ตอบ

(b)   ถ้า     L    =310-3 H,f =6105 Hz

จาก                       XL  =  2 fL

แทนค่า                    XL =  2

=  1.13 4                                                             ตอบ

7.โวลต์มิเตอร์ไฟสลับต่อคร่อมตัวเหนี่ยวนำที่มีค่าความเหนี่ยวนำ  30 mHเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้า 0.5 แอมแปร์และโวลต์มิเตอร์อ่านความต่างศักย์ได้ 6 โวลต์

- จงหาความถี่ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ

- ถ้าความถี่เพิ่มขึ้นเป็น  3 เท่า ของข้อ  ก. จงหากระแสที่เกิดจากขดลวดเมื่อความต่างศักย์ยังคงเป็น  6 โวลต์

วิธีทำ        จากโจทย์  L =  30   10-3  H, I =0.5 A, V = 6 V

หาความต้านทานของตัวเหนี่ยวนำจาก  XL     =

แทนค่า                                            XL         =  = 12

แต่ XL  = 2FLจะได้ 2FL= 12

แทนค่า                   2f3010-3 = 12

f  =  63.64 Hz                               ตอบ

ถ้า f =363.4= 190.2 Hz

หาความต้านทานจาก                         XL  =  2fL

แทนค่า                                              XL  =  2-3

=   35.87

หากระแสไฟฟ้าจาก                           I     =

แทนค่า                                             I     =      =  0.167 A               ตอบ

8.โวลต์มิเตอร์ 100 V/60Hz ต่อคร่อมตัวต้านทานขนาด 20

ก.  จงหากระแสไฟฟ้าและเขียนกราฟกระแสและความต่างศักย์

ข.  กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในตัวต้าน

วิธีทำ           หากระแสไฟฟ้าจาก       I   =

จากโจทย์    V= 100,R=20 จะได้

I   =

ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน และกระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานจะมีสมการเป็น V=V0 sin 2ft และ I=i0 sin 2ft ตามลำดับ เมื่อเขียนกราฟจะได้กราฟดังรูป

หากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในความต้านทานจาก P =

แทนค่า              P = Watt            ตอบ

9.ความต้านทาน 20โอห์ม ต่ออุกรมกับตัวเก็บประจุ  5  ไมโครฟารัด  และต่อเป็นวงจรกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับทำให้ความต่างศักย์คร่อมความต้านทานและตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากัน จงหาความถี่ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

วิธีทำ       เขียนวงจรดังรูป

หาความต้านทานตัวเก็บประจุจาก     XC   =

แทนค่า                                            XC     =  =

ความต่างศักย์คร่อมความต้านทาน    VR   =  IR    =   20 I

ความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุ       VC   =   IXC  =

จากโจทย์                                         VR  =    VC

แทนค่า                                           20I =

f =

=  1.59103     Hz    ตอบ

10.  ตัวเหนี่ยวนำมีค่าความเหนี่ยวนำ 2 มิลลิเฮนรี่   ขดลวดเหนี่ยวนำมีความต้านทาน   25 โอห์ม ต่อเป็นวงจรกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ   ความต่างศักย์ 40V/5,000 Hz  จงหากระแสไฟฟ้าในวงจรและกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในลวดเหนี่ยวนำ

วิธีทำ       หาความต้านทานตัวเหนี่ยวนำจาก     XL   =  2 Fl

แทนค่า                              XL =   2

=   62.86

แต่ลวดเหนี่ยวนำมีความต้านทาน    R =   25

ความต้านทานรวมของลวด          Z  =

แทนค่า                                         Z   =

=   = 67.65

หากระแสไฟฟ้าจาก     I =    A

หากระไฟฟ้าในวงจร        =   0.591   แอมแปร์             ตอบ

หากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในลวดตัวนำจาก      P =

แทนค่า                      P  =

P = 8.74   Watt                            ตอบ

11. วงจรอนุกรมประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ 40  V/2,000Hz  ต่อกับตัวต้านทาน    700 โอห์ม และตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่าความจุ  C ความต่างศักย์ระหว่างปลายตัวต้านทานมีค่า   30 โวลต์  จงหากระแสไฟฟ้าในวงจรและค่าความจุ  C

วิธีทำ        เขียนวงจรดังรูป

หากระแสในวงจรจาก                              I  =

แทนค่า                                        I  =    A                   ตอบ

หาความต้านทานตัวเก็บประจุจาก      XC     =

แทนค่า                                 XC     =

ความต้านทานรวม                             Z      =

=

จาก                                   V0    =  IZ

แทนค่า                              40      = 0.043

930.23   =

865,332.6   =   490,000+

375,332.6   =

=

C               =     0.13x10-6 F

ตัวเก็บประจุมีความจุ   = 0.13F                        ตอบ

12. ก.    ตัวเก็บประจุจะต้องมีค่าความจุเท่าใดเมื่อต่ออนุกรมกกับความเหนี่ยวนำที่มีค่าความเหนี่ยวนำ

0.20 เฮนรี่ จึงจะทำให้เกิดกำทอนที่ความถี่ 60 เฮิรตซ์

ข.   ตัวเหนี่ยวนำจะต้องมีค่าความเหนี่ยวนำเท่าใดเมื่อต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุ  3  ไม

โครฟารัด แล้วเกิดกำทอนที่ความถี่  60  เฮิรตซ์

วิธีทำ         ก. กำทอนทางไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อ    XL =XC

แทนค่า          2Fl  =

C   =

C    =

=   3.5 x 10-5  F

=  35                     ตอบ

ข.  ถ้าเกิดกำทอนจะได้                XL  = XC

2

L =

แทนค่า                L =

=      2.34   H               ตอบ

13.ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำต่อกันอย่างอุกรมและต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ   120V/60 Hz ตัวเหนี่ยวนำมีค่าความเหนี่ยวนำ 0.42 เฮนรี่ และลวดเหนี่ยวนำมีความต้านทาน  800 โอห์ม ตัวเก็บประจุมีความจุ 2 ไมโครฟารัดจงหากระแสไฟฟ้าในวงจร

วิธีทำ            ความต้านทานลวดเหนี่ยวนำ     R   =  800

ความต้านทานเหนี่ยวนำ           XL  = 2

= 2

ความต้านทานตัวเก็บประจุ           XC  =

=   1,325.7

ความทานรวม                               Z  =

แทนค่า                                        Z  =

=

=

หากระแสไฟฟ้าในวงจรจาก          I    =

แทนค่า                                  I    =

กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่า      =  0.0848     แอมแปร์        ตอบ

14.  วงจร   RCL ประกอบด้วยตัวต้านทาน  R =30  ตัวเก็บประจุ C =2.5 และตัวเหนี่ยวนำ  L = 2.50 H ต่ออนุกรมกัน  และต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ 100 V/60Hz   จงหา

- กระแสไฟฟ้าในวงจร

- กำลังไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดจ่ายออกมา

- แฟคเตอร์กำลัง (Power factor)

วิธีทำ        จากโจทย์ตัวต้านทาน           R  =   30

ความต้านทานตัวเหนี่ยวนำ   XL =   2fL  =   2

ความต้านทานตัวเก็บประจุ   XC =

ความต้านทานรวม                 Z =

แทนค่า                                  Z =

=

=   121.5

ก. กระแสในวงจร                      I    = A

ข. กำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกมา         P =         Watt

ค.แฟคเตอร์กำลัง (Power factor)    cos  =          ตอบ

15.วงจร RCLอนุกรม ประกอบด้วยตัวต้านทาน R =40 ตัวเก็บประจุไม่ทราบค่าความจุ C และตัวเหนี่ยวนำไม่ทราบค่าความเหนี่ยวนำ L ต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ 90V/200 Hz ทำให้ความต่างศักย์คร่อม R,C  และ Lเท่ากัน  จงหาความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเหนี่ยวนำ ค่า L และ C

วิธีทำ         เขียนวงจรดังรูป

ความต้านทานของตัวต้านทาน  R  =   40

ความต้านทานของตัวเหนี่ยวนำ XL =  2fL = 2

ความต้านทานของตัวเก็บประจุ  XC =

จากโจทย์                                 VR =  VL    =  VC

IR =  IXL   = IXC

R =  XL    = XC

40 = 400

ถ้า    40 =  400

L  =  H

และถ้า  40 =

C = -5   F=  20

หาความต้านทานรวมจาก        Z =

แทนค่า                     Z =

กระแสไฟฟ้าในวงจร           I  =   A

ความต่างศักย์คร่อมตัวเหนี่ยวนำ VL =  IXL

แทนค่า                      VL =  2025x40    =    90 โวลต์       ตอบ

แบบทดสอบชุดที่ 17

1.ต่อหลอดไฟโดยตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ 60Hz ที่ฝาผนัง

- จงอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสว่างของหลอดไฟ ถ้าตัวเก็บประจุที่

ปราศจากไดอิเล็กตริก ต่ออนุกรมระหว่างหลอดไฟกับฝาผนังที่จ่ายไฟ

- จงอธิบายว่าต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นกับความสว่าง เมื่อแทนที่ตัวเก็บประจุด้วย

ตัวเก็บประจุอีกอันที่เหมือนกัน ยกเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นซึ่งบรรจุด้วยวัสดุไดอิเล็กตริก จงให้เหตุผลด้วยทั้งข้อ ก. และ ข.

2.ต่อปลายของลวดเส้นตรงที่ยาวเข้ากับปลายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับแล้ววัดกระแสไฟฟ้า จากนั้นปลดเส้นลวดออกแล้วม้วนเป็นขดหลายรอบนำไปเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง จงอธิบายว่าในกรณีใดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณมากกว่ากัน

3.ต่อตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าอนุกรมกับหลอดไฟแล้วเสียบปลั๊กไฟฟ้า จะเกิดอะไรขึ้นกับความสว่างของหลอดไฟและเมื่อสอดแท่งแม่เหล็กเข้าไปในตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านั้น ความสว่างของหลอดไฟจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจงอธิบาย

4.ต่อหลอดไฟเข้ากับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับ เมื่อเพิ่มตัวเหนี่ยวนำอนุกรมกับหลอดไฟ ความสว่างจะลดลงไม่ว่าค่าความเหนี่ยวนำจะมีค่าเท่าไรก็ตามและถ้าต่อตัวเก็บประจุอนุกรมเข้าไปอีกกับหลอดไฟและตัวเหนี่ยวนำความสว่างอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ขึ้นอยู่กับค่าของความจุ จงอธิบายและให้เหตุผล

5.ต่อวงจรอนุกรมตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 155 โวลต์ ปรากฎว่าความต่างศักย์คร่อมตัวความต้านทานมีค่า110 โวลต์ และความต่างศักย์คร่อมตัวนำก็มีค่า 110 โวลต์ เข่นกันให้นักเรียนสังเกตว่าผลรวมความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำ(110V+110V)มีค่ามากกว่า 155 โวลต์ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายให้ได้ จงอธิบายว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นไปตามกฎของเคอร์ชอฟหรือไม่ ประการใด

6.ต่อตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุแบบขนานคร่อมปลายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อความถี่

- มากๆ

- น้อยๆ

7.เป็นไปได้หรือไม่สำหรับวงจร RCL สองชุดที่เกิดกำทอนทางไฟฟ้า จะเกิดอะไรขึ้นมีความถี่เท่ากัน โดยที่

- ค่าความต้านทานของตัวต้านทานมีค่าต่างกัน

- ค่าความจุ(C) และความเหนี่ยวนำ(L)มีค่าต่างกัน

จงให้เหตุผลสำหรับคำตอบของท่านด้วย

8.  จากรูป แสดงวงจรอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสตรง ซึ่งใช้ไดโอดสี่ตัว ทิศทางของกระแสไฟฟ้าในตัวต้านทาน R เหมือนกันทั้งครึ่งรอบบวกและลบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก. เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ศักย์ไฟฟ้าที่A เป็นบวก เมื่อเทียบกับ B ซึ่งไดโอดสองตัวให้ประจุผ่าน กระแสไฟฟ้าในตัวต้านทาน R จะมีทิศทางไปทางใด

ข.  เมื่อศักย์ไฟฟ้าที่ B เป็นบวก เมื่อเทียบกับ A กระแสไฟฟ้าในตัวต้านทาน Rจะมีทิศทางใด

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 17

1.เดิมต่อหลอดไฟโดยตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะได้วงจรดังรูป

กระแสไฟฟ้าในวงจรจะได้

I =                    - - - - - - -  (

เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับหลอดไฟและต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า เขียนวงจรได้ดังรูป

จากรูป                                  XC =

ความต้านทานในวงจร    Z   =

แทนค่า                         Z  =

กระแสไฟฟ้าในวงจร        I  =

แทนค่า                           I =      - - - - - - - -(

จากสมการ( และ ( สรุปได้ดังนี้

- ถ้าต่อตัวเก็บประจุเข้ากับหลอดไฟจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟลดลง

หลอดไฟจะให้ความสว่างน้อยลง

- ถ้าตัวเก็บประจุมีไอดิเล็กตริกแทรกระหว่างแผ่นโลหะ จะทำให้ตัวเก็บประจุ(C)

เพิ่มขึ้น จะทำให้ความต้านทานของตัวเก็บประจุ(XC) ลดลง กระแสจะไหลผ่าน

หลอดไฟมากขึ้น  ทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นกว่าข้อ ก.                          ตอบ

2.ลวดเส้นตรงต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเขียนเป็นวงจรจะได้ดังรูป(a)และเมื่อขดเป็นม้วนแล้วต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขียนวงจรได้ดังรูป(b)

จากรูป   (a)  กระแสในวงจรจะได้        Ia=                                     - - - - - - - - -(

จากรูป (b)  กระแสในวงจรจะได้         Ib =   =           - - - - - - - - -(

จาก( และ  (  จะได้ Ia>Ib                                                                                                         ตอบ

3.เมื่อต่อตัวเหนี่ยวนำอนุกรมกับหลอดไฟฟ้าจะได้กระแสไฟฟ้าในวงจรดังนี้

จาก                        I =    จะได้

I =

โดย                        XL =2

แทนค่า                    I =

เมื่อนำแท่งแม่เหล็กสอดเข้าไปในลวดเหนี่ยวนำจะทำให้ค่าความเหนี่ยวนำ ของลวด ( L) เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้าจะลดลง ทำให้ความสว่างของแสงจากหลอดไฟลดลง                                              ตอบ

- 4.หากระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟในแต่ละกรณี

1.เมื่อหลอดไฟต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ

I1 =                                        - - - - - - - - -(

2.เมื่อตัวเหนี่ยวนำต่ออนุกรมกับหลอดไฟแล้วต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

I2 =

หรือ                           I2 =                 - - - - - - - - -(

3.)เมื่อตัวเหนี่ยวนำ, ตัวเก็บประจุและหลอดไฟต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ

I3  =

แทนค่า                         I3 =        - - - - - - - - (

จากสมการ (, ( และ  ( สรุปได้ว่า

กรณีที่ 1    หลอดไฟจะให้ความสว่างมากสุด

กรณีที่  2  หลอดไฟจะให้ความสว่างน้อยกว่ากรณีที่ 1 (  I2< I1)

กรณีที่ 3   หลอดไฟจะสว่างขึ้นหรือลดลงก็ได้ขึ้นกับค่าความจุ แยกพิจารณาได้ดังนี้

ถ้า XL- XC < XL  จะได้ I3 < I2   ความสว่างจะน้อยกว่ากรณี 2

ถ้า XL -XC = 0  จะได้  I3 = I1 > I2  ความสว่างจะเท่ากับกรณี 1 และมากกว่ากรณี 2       ตอบ

5.หาความต่างศักย์ในวงจร  RL ดังรูป

จากรูป  VR  =   IR   =  110  โวลต์

และ       VL =    IXL  =   I(2)   = 110  โวลต์

V  =      โวลต์

ผลรวมความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำแบบเวคเตอร์มีค่าเท่ากับความต่างศักย์ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงแสดงว่ากระแสไหลผ่าน R และ XLเป็นไปตามกฎของเคอร์ชอฟ              ตอบ

6.เขียนวงจรดังรูป

จากรูป   XC  =    และ    XL = 2

จาก    V    = ICXC       จะได้    IC =

IC = (2) V                                                    - - - - - - - - -(

และ     IL    =                                               - - - - - - - - - (

เมื่อ ก. f มีค่ามากๆ     จะได้  XC  =0     และ   XL

จาก (  และ (        จะได้  IC        และ   IL  0

และ  ข. F มีค่าน้อยๆ   จะได้  XC      และ   XL  0

จาก ( และ (          จะได้  IC  0       และ   IL                                              ตอบ

7.ความถี่ขณะเกิดกำทอนมีค่า  f0 =

- จากสมการ  ความถี่ขณะเกิดกำทอนจะไม่เกี่ยวข้องกับความต้านทาน ดังนั้นจึงสรุปได้

วงจร RCL ทุกวงจรจะมีความถี่ขณะเกิดกำทอนเท่ากันได้แม้ว่าตัวต้านทานจะมีความ

ต้านทานต่างกันเท่าใดก็ตาม

- วงจร RCL จะมีความถี่ขณะเกิดกำทอนเท่ากันได้ เมื่อผลคูณของค่าความเหนี่ยวนำ

และค่าความจุมีค่าเท่ากันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวงจร RCL ทุกวงจรจะมีความถี่ขณะเกิดกำทอนเท่ากันได้  แม้ว่า  L และ C มีค่าต่างกันแต่ต้องให้ผลคูณของ L และ C เท่ากัน

ตอบ

8.  เขียนรูปแสดงการไหลของกระแสไฟฟ้า

- ก.ถ้า VAB เป็นบวก จะได้ทิศการไหลกระแสไฟฟ้าดังรูป

กระแสไหลผ่าน R จากxไปy

- ข.ถ้า VAB เป็นลบ จะได้ทิศการไหลกระแสไฟฟ้าด้งรูป

กระแสไหลผ่าน Rจากxไป y

ตอบ